楚雄州全州教育信息化建设

效益视频监测中心项目采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED显示屏 | ★1、LED像素点间距＜1.30mm，像素密度≥620000点/平米，封装方式SMD1010哑黑灯（提供此三项CNAS认可机构出具的测试数据）。国内一线厂商纯金线封装，驱动IC选用通用的聚积MBI5153或更高。 ★2、显示尺寸：长4.269×高2.058米=8.79平米；屏幕分辨率长3360点、高1620点。屏幕长高允许等比例正偏离，偏离范围+3%之内。 ★3、箱体材质为全压铸铝，全密封极静音，靠内部循环散热。按照黄金比例箱体长与高比值须为16:9（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。整屏由同一规格同一尺寸箱体组成，为保证生产加工精度，单元箱体高度须小于350mm。 ★4、维护方式：前维护，显示单元前维护，可在显示屏前方拆卸显示单元（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。 ★5、箱体平整度≤0.1mm（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。 ★6、箱体外壳防护等级：IP50（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。 ★7、水平视角：≥170°；垂直视角：≥170°（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。 8、刷新频率可调至3840Hz（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。 9、最大亮度时灰度不低于14bit（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。 10、对比度：≥3000:1（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。 11、亮度均匀性：≥98%；白平衡误差≥±0.003（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。 12、漏电电流：≤5mA（提供CNAS认可机构出具的测试数据）。 13、显示屏生产厂家须通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、CNAS认证。 14、显示屏生产厂家须具有安全生产许可证及安全生产标准化证书、全国质量信得过产品证书、中国节能环保首选产品认证证书。 15、所投产品必须通过CCC、CE（包含CE-LVD、CE-EMC、EMC- Class B等）、ROSH、CB、UL（包含蓝光危害测试）、BS476防火等级等认证。 16、所投产品必须具有“公安部相关产品质量监督检验测试中心”检验检测报告。 ★17、要求原厂维保，显示屏生产厂家须在云南设有服务机构，须提供显示屏生产厂家在云南省工商部门注册的服务机构营业执照（复印件加盖公章）。 | 8.79 | ㎡ |
| 2 | 电脑 | 国际品牌商用台式电脑/ CPU处理器: 智能英特尔(R)酷睿™ 处理器i5 内存:8GB 硬盘: 256GB SSD 显卡:2G独立显卡 支持4K分辨率 网卡：集成10/100/1000M自适应以太网卡/声卡：集成HD Audio / 光驱：DVDRW光驱 显示器：23寸LED显示器 （16：9） ★操作系统:Windows 7 专业版 微软 office2013专业版 硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃 网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备 网络控制：远程查看、远程控制、文件传输； ★交货时向采购人提供正版软件渠道供货证明文件 | 1 | 台 |
| 3 | 发送卡 | DVI视频输入；USB接口控制；支持音频输入；光探头接口。 | 6 | 块 |
| 4 | 接收卡 | 电源电压监控；逐箱体温度检测；支持逐点亮度色度矫正。 | 84 | 块 |
| 5 | 视频处理器 | ★1. 控制系统主机，采用4U主机箱体，支持不少于8路信号输入、8路信号输出，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构； ★2. 采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，不需要任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S； 3. 采用模块化结构，系统的输入模块、输出模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔； 4. 采用输出帧同步处理功能，确保输出的每路信号均具有同步输出显示功能； 5. 具有WLEDCOLOR色彩优化处理技术，有效保证LED屏幕在播放白场及刺眼环境的场景时得到有效的平衡处理，保证图像显示颜色更随和; 6. 支持VGA、DVI、HDMI、SDI、CVBS、Ypbpr、Duallink、HDMI1.4、IPV、HDBaseT、Fiber等多信号混合输入，支持VGA、DVI、HDMI、SDI、CVBS、Ypbpr、HDMI1.4、HDBaseT、Fiber； 7. 所有接入的显示信号窗口均可在显示屏幕上进行任意移动、叠加、缩放、多画面等功能，也可以任意制定多种分屏、全屏、组合屏等显示方式（需提供第三方检测报告并加盖公章）； 8. 支持EDID在线编辑控制，可在线编辑输入输出通道EDID，可加载预设EDID； 9. ★支持任意输出通道同时显示1/4/6/8/9/12/16个任意格式的窗口画面，通道内任意十六分之一部分可进行任意移动、叠加、缩放、多画面、画中画，也可拖动到其他单元上操作，互不局限和影响； 10. ★支持输出分组功能，单台设备可同时支持8个分组，单设备可应用于多套、各类型显示终端上，实现输入信号共享，简化系统结构； 11. ★支持信号窗口复制，单路信号复制个数不少于16个； 12. ★系统具有硬件全拼屏预监回显功能； 13. ★系统具有软件全拼屏预监回显功能； 14. 支持去黑边及画面裁切画面处理； 15. 具有字幕标注功能，可对当前显示画面进行相应的说明，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行编辑(需提供第三方检测报告并加盖公章）； 16. 系统输入输出图像延时小于100ms（需提供第三方检测报告并加盖公章）； 17. 系统在温度-15±0.5℃，35±0.5℃，湿度75±2%的环境下正常工作（需提供第三方检测报告并加盖公章）； 18. 采用环保机箱设计，工作噪音低于30dB（需提供第三方检测报告并加盖公章）； 19. 系统软件支持不少于10种皮肤界面配置选项，用户可自定义配置软件的风格及显示界面，需提供相应的软件配置方案，并加盖公章； 20. ★系统应具有流畅清晰的软预监回显功能：PC端运行的软件回显图像刷新速度＞30Hz，回显图像清晰，输入通道上其清晰度能够看清桌面字符、图片； 21. ★移动终可视化管理，基于Windows/Android/IOS等移动端可视化触控平台应用，支持窗口调整、切换、拖动及云台、音量、开关等智能中控应用 22. 支持 C/S、B/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理； 23. 支持多个场景预案功能，可保存多达128种场景模式，支持自动轮巡，可自定义设置轮巡时间； 24. 支持多种控制方式，支持RS232串口、网络、面板按键、遥控器、中控、移动端进行控制（需提供第三方检测报告并加盖公章） 25. 应满足平均无故障时间不小于50000小时（需提供第三方检测报告并加盖公章）； | 1 | 台 |
| 6 | 编辑播放软件 | ★1、自主知识产权，显示屏厂家的播放编辑软件须具有计算机软件著作权登记证书及集群控制计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 7 | 配电箱 | 1、30KW，采用分布式智能上电； 2、主要元器件施耐德； 3、具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 | 1 | 套 |
| 8 | 显示屏框架 | 1、用于固定屏幕箱体，国标钢材，现场制作。 2、原厂安装调试，显示屏厂家须具有钢结构工程承包三级或以上资质。 | 8.79 | 平米 |
| 9 | 装饰部分 | 屏幕平面装修包边等。 | 1 | 套 |
| 10 | 线缆及辅材 | 国标线缆，满足本项目大屏安全用电需求，控制线缆，辅助材料等 | 1 | 批 |
| 11 | 可编程中央控制主机 | ★（1）主频≥667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，内存≥256M， Flash闪存≥1G； （2）完全可编程，开放式的接口、具有至少4个业务扩展卡槽； （3）不低于8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口； （4）不低于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO 接口； （5）前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯。（6）支持网络通讯：CR-NET，CR-LINK ；TCP/IP；三种网络通讯方式， （7）USB2.0 编程通讯接口；方便用户下载与上传程序； （8）不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发。 （9）支持大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序； ★（10）支持iPad／iPhone作为触控终端，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制； （11）支持中控双机热备份功能。 （12）厂家提供高新企业认证证书，国际商标，通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境认证体系，厂家提供相关软件著作权等级证书和控制主机的3C，CE认证。 | 1 | 台 |
| 12 | 平板操作终端 | ★32GB 64 位架构的 A8 芯片 M8 运动协处理器 ★7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏 ★2048 x 1536 分辨率，326 ppi 采用防油渍防指纹涂层/全层压显示屏/抗反射涂层 800 万像素 iSight 摄像头 USB 电源适配器 | 1 | 台 |
| 13 | 红外控制模块 | 配合中控主机对周边红外设备进行集中控制 | 8 | 根 |
| 14 | 无线接收器 | 采用RF-433MHz与触屏无线通信； 采用CR-NET总线与主机通信； 支持CR-NET总线供电及DC12V供电； 最大无障碍通信距离50m； 电源指示灯和状态指示灯； 支持多种无线触屏和支持多种类型的主机。 | 1 | 台 |
| 15 | 系统控制软件 | 图形化控制界面，与系统配套，可根据用户需要定制。 | 1 | 次 |
| 16 | 数字高清混合矩阵(包含输入、输出卡、软件) | ★1. 控制系统主机，支持不少于8路信号输入、8路信号输出，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构； 2. 系统的接口板、切换板、控制板等所有功能模块均为插卡式（需提供第三方检测报告并加盖公章）； 3. 支持控制板卡冗余，设备具备双控制卡热备份（需提供产品的正反面实物照片及第三方检测报告并加盖公章）； 4. 采用按键式面板结构，具有切换状态显示屏，支持不少于16组功能调用按键，并能进行数据切换、智能模式调用等多种功能（需提供第三方检测报告并加盖公章）； 5. 具有字幕标注功能，可对当前显示画面进行相应的说明，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行编辑（需提供第三方检测报告并加盖公章）； 6. 设备的输入输出图像延时小于80ms； 7. 设备能够在温度-15±0.5℃，35±0.5℃，湿度75±2%的环境下正常工作； 8. 采用环保机箱设计，工作噪音低于30dB（需提供第三方检测报告并加盖公章）； 9. 输入支持SDI、HDMI、DVI、YPbPr、VGA、CVBS、HDBaseT、Optical Fiber、IPV、H.264解码等信号； 10. 支持无缝切换功能，图像在切换过程中不发生黑屏、蓝屏、过度转换等多种复杂过程，信号输入到输出的过程完全是无缝的；（需提供第三方检测报告并加盖公章）； 11. 支持冗余电源配置，可配置N＋1冗余电源结构，系统意外断电可迅速将冗余结构切换，使系统更加稳定可靠（需提供第三方检测报告并加盖公章）；； 12. 支持输出跟随输入分辨率自定义，每次改变输入通道分辨率，输出信号随之改变； 13. 支持4段4色阶颜色调节功能，可调节亮度、对比度等参数； 14. 支持多个场景保存及调用模式，多达128个以上的场景模式； 15. 支持多种控制方式，支持RS232串口、网络、红外遥控、面板按键、中控等多种控制功能； 16. 支持场景预案管理和预案切换模式等； 17. 产品应满足平均无故障时间大于50000小时（以上需投标后提供第三方检测报告并加盖公章）； | 1 | 台 |
| 17 | 专业会议音柱 | 设计用于表现全频段音乐和较高的语言清晰度，适用于室内和户外 多种扩声场所。 ★全频段声音表现，频率响应75Hz ~ 13kHz (-3 dB)，不需要额外配置 低音扬声器。 ★应用铰接列阵扬声器技术，表现出160°宽广的水平声音扩散角。 ★线型列阵技术单个扬声器中的多个扬声器单元以线性排列，实现一倍距离声音只衰减3dB，并有效的控制了垂直涵盖角。 系统性能(单个扬声器) 频率响应： 75 Hz - 13 kHz(-3 dB) 58 Hz - 16 kHz(-10 dB) 最大声压级： 109 dB ★持续功率处理：150W 灵敏度：87 dB -SPL,1W,1m 标称水平扩散角 (-6 dB) 160° 标称垂直扩散角 (-6 dB)5 20° 连续阻抗 ： 8Ω 最小阻抗7.1Ω ★扬声器单元12只2.25英寸 (57mm) 大冲程,全天候单元 物理特性 :接口两个并联的Neutrik Speakon® NL4接口 | 2 | 只 |
| 18 | 专业会议功放 | 1、先进的负载、温度和参数的自我监控。前置LED显示屏显示出温度和音量及功放故障。 2、低噪音的智能温控变速风扇保障安静运行。 3、哑音保护功能，在系统检查后，这个内置开关以静音模式开始，然后退回信号到以前的状态。 4、全直流点和短路保护，在故障解除后这种短路保可以自动还原。 ★5、额定功率RMS）：8 Ω立体声 350W*2、4 Ω立体声 550W*2 6、自带：直流保护、短路保护、灵敏度过热管理系统、过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护、可达到10V/频 7、率响应（1W 8ohms） 20Hz-20KHz(±3dB) 8、灵敏度（8ohms 1KHz） 0.775v/链接端子 输入链接端子 XLR公、母 9、输出链接端子 SPEAKON/输入阻抗 平衡输入 20KΩ 10、非平衡输入 10KΩ/串音衰减（20Hz-20KHz,额定功率8ohms） ≥65dB 11、信噪比（A计权,额定功率8ohms） ≥108dB/阻尼系数（1KHz&8ohms） ≥900 12、互调失真（20Hz-20KHz,半功率） ≤0.02% 13、总谐波失真（20Hz-20KHz,半功率） ≤0.05% 14、相位响应（1W&8ohms,20Hz-20KHz） ≤±8° 15、转换速率 ≥60V/µs 16、输出电路类型 线性H类/功耗（双声道驱动为4ohms,1/8RMS/230V） 350W 17、安装空间 2U | 1 | 台 |
| 19 | 数字音频矩阵处理器 | 输入、路由、输出三部分的构成：2进4出 输入部分：静音、输入增益、均衡器（31段图示均衡和参量均衡器可转换）和延时器构成。 路由部分：可将输入通道的信号任意路由到输出通道，音频比例量和相位（0/180°）可翻转。 输出部分：输出增益、带通控制（高低通）、参量均衡器、压限器、延时器、通道静音组成。 功能特点： 1. 高品质的音质：精选的48位DSP处理器和 24-bit, Σ-△ AD/DA，48kHz采样率, I2S数字音频格式保证音质效果。 2. 每个参量均衡段的增益调整范围为 +15dB 至 -15dB，频率范围为 20Hz - 22kHz，Q值范围为 0.27 至 15。每个参量均衡段都可以设置成参量、低架、高架或全通滤波器。 3. 所有输出通道均有压限器，其启动时间、释放时间、起控电平和压缩比等参数均可在大范围内调整。 4. 高通和低通滤波器，频率范围为 20Hz - 22kHz；其响应类型可选择Butter、Bessel或Linkwitz，斜率可选择 -06 dB，-12 dB，-18 dB，-24dB，-36 dB或-48dB。 5. 所有输入、输出通道均配备了延时功能，输出通道各有170ms的延时 6. 多达50个用户自定义存档以及最近调整存档；参数保存模式有自动和手动保存；以及安全锁系统。 7. RS232 和 USB控制接口，人性化的PC控制软件，界面美观，调节简易，使用方便。 8. 128×48点阵液晶屏幕，配置了中英文双语操作界面。 | 1 | 台 |
| 20 | 智能数字反馈抑制器 | 专业自动均衡器，是专门为会议场所设计的。自动均衡器通过独特的处理算法，快速完成声场和系统的调试，即使对音响系统调试经验不足，也快速调整出相对理想的效果。结合移频器（FS）可获得现场最大的系统传声增益，配合调音台、混音器等前端准备使用。 产品特性： 采用DSP和ARM控制系统构成基础硬件架构。现实了带通（LOWPASS HIGHPASS）控制（控制范围：20-20KHZ）和自动均衡（AUTO Peq）功能（12个Peq，可手动干预） 接口：平衡输入、平衡输出。 自带测试话筒输入口，48V电源可选。可独立调试系统。 移频器可选通。 操作简单，一键到位。通过粉红噪声或喊麦1-3分钟自动完成声场、设备频响均衡调试。 系统声场调试、像使用傻瓜相机一样简单。 | 1 | 台 |
| 21 | 调音台 | ★10路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF ★16个线路输入 (8个单声道和 4个立体声) 附加的2TR输输入，用于从模拟设备或iPod/iPhone接收输出信号 2个AUX发送 + 2个FX发送 ★4 GROUP母线 + ST母线 耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳 一体式机柜托架，便于机柜安装 | 1 | 台 |
| 22 | 会议系统主机 | 工业总线结构，SMT贴装工艺。 会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入1000台会议单元； 最多可连接36台翻译单元，实现11+1种语言同声传译功能； 具有12通道译员音频输出； 采用专用8芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口； "手拉手"或者"T型"连接模式； 具有音频输入接口； 具有多组原音通道输出； 发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制； 支持FIFO，NORMAL，FREE，APPLY多种会议模式； 音频处理采用数字均衡模块降噪处理模块使声音清晰透彻，两路音频输入两路音频输出连接周边设备； 支持自动摄像跟踪功能； 配合电话耦合器可以进行远程电话会议； 支持签到、投票表决及数据管理功能； 主机可安装在19英寸标准机柜上。 ★CE,3C认证，ROHS认证,计算机软件著作权登记证书，产品检测报告（请提供证明） ★为保障系统兼容性，集中控制系统，会议系统为同一品牌 | 1 | 台 |
| 23 | 桌面式主席单元 | 采用专用8芯高密航空接头； 心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯。发言为红色，申请发言为绿色； 采用旋钮插头咪杆； 具有内磁式扬声器、耳机插口及音量调节旋钮； 具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭； 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 主席单元的连接位置不受限制； 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V； 自带2米连接电缆； "手拉手"或"T型"连接模式。 电 源 主机供电 单元接口 航空8芯专用接口 最大功耗 3W 耳机传输 8-32Ω，3.5mm微型插座 指向特性 心型 扬声器功率 2W 传声器类型 电容式膜片 串扰衰减 >80dB 失真 <0.1% 频率响应 60Hz －18KHz 信噪比(S/N) > 80dB 等效噪声 ≈20dB SPL 最大SPL 105dB（3%门限） 灵敏度 -22Dbv/pa | 1 | 支 |
| 24 | 桌面式代表单元 | 采用专用8芯高密航空接头； 心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯。发言为红色，申请发言为绿色； 采用旋钮插头咪杆； 具有内磁式扬声器、耳机插口及音量调节旋钮； 具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭； 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 主席单元的连接位置不受限制； 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V； 自带2米连接电缆； "手拉手"或"T型"连接模式。 电 源 主机供电 单元接口 航空8芯专用接口 最大功耗 3W 耳机传输 8-32Ω，3.5mm微型插座 指向特性 心型 扬声器功率 2W 传声器类型 电容式膜片 串扰衰减 >80dB 失真 <0.1% 频率响应 60Hz －18KHz 信噪比(S/N) > 80dB 等效噪声 ≈20dB SPL 最大SPL 105dB（3%门限） 灵敏度 -22Dbv/pa | 8 | 支 |
| 25 | 连接线缆 | 1、用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接； 2、两端分别为8芯高密航空公接口和母接口个一个； 3、长度为20m； | 1 | 批 |
| 26 | U段无线话筒 | 手持+领夹无线话筒（各一支） 传感器类型: 电容 拾音模式: 心形 频率响应: 40 Hz - 20 kHz 灵敏度（1 kHz）: –55,5 dBV/Pa / 1,7 mV/Pa 等效自噪: 31 dB(A) 声压: 130 dB | 3 | 套 |
| 27 | 智能电源时序器 | 带红外及232接口、可编程、12路 20A\带电压显示、可自定义每个通道时间、12通道国标电源接口，带有电压显示表，具有遥控、锁控功能 | 2 | 台 |
| 28 | 服务器机柜 | ★600*1000*2000 42U ★厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板。 可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有贰只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。 前后门均为平板高通风率六角网孔门，后门双开，树立机柜行业新标准，通风率大大提高，高达71%，达到国际先进水平，让机柜的通风散热更加有效，有助于提高机柜内置设备的运行可靠性；图腾在国内率先全面采用大通风率六角孔门，体现领导机柜行业先风。 全新拼装式焊接框架,达到10级抗震结构要求，牢固可靠。 2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装。 800KG 可提供专业组件实现多柜并柜安装。 外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣, 不划伤设备表面保护安装操作维护人员双手。零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响。 机柜制有M6接地螺柱和M5接地螺柱安装孔所有零件可以用接地线套件（选配件）接地互联，接地保护安全可靠，另可按客户要求增加接地铜排。 19”标准安装，精准的尺寸，保障用户设备顺利安装 方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：12.7±0.2mm 方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm 方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm 相邻两方孔条安装孔中心距：465±1.6mm 机柜设有多处进出线口：顶部后出线、下部后出线、下部前出线、下部中间出线。 出线口管理：所有出线口均可关闭；下部中间出线口可调节大小。 出线口尺寸：下部前出线口: 340×56mm 下部中间出线口320×275mm(600mm深)、320×388mm（800mm深） 顶部后出线口：340×56mm 下部后出线口:340×56mm 不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀 3C认证风扇，噪声小于60分贝，无安装板振动声。 3C认证排插，保障用户的设备安全无忧。 机柜侧门、前后门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜四周均可进行安装布线操作 内部：PE 塑料膜 缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫 外部：前后 5层A=C瓦愣纸箱盖包装 | 1 | 个 |
| 29 | 弹性护套圆形扬声器线缆 | 2*2.5平方 | 100 | 米 |
| 30 | VGA线 | VGA3+4 | 150 | 米 |
| 31 | 音频线缆 | 128编双绕包屏蔽电缆 2*32*80 | 200 | 米 |
| 32 | 控制线 | RVV4*0.5 | 100 | 米 |
| 33 | RGB线 | 护套双屏蔽 RGB 5*75-2 | 200 | 米 |
| 34 | 高清线 | 25米HDMI线 | 2 | 条 |
| 35 | 电气配管 | Φ20pvc管 | 400 | 米 |
| 36 | 接插件及辅材 | 优质接插件及辅材 | 1 | 批 |
| 37 | MCU多点控制单元 | 1.纯硬件DSP硬件架构,全编全解处理机制 2.★支持MCU双机热备，一台MCU建立多方会议当发生故障时，另一台MCU可自动接管会议。需提供权威检测报告，并加盖设备制造厂商鲜章。 3.★可召开15方全编全解模式下1080P25/30fps高清多画面会议，支持资源动态全自动调配。如:30方720P25/30fps会议，无需人工手动调配。 4.实现一组会议同时混合1080p、720p、4CIF、CIF会场，而且不影响会议的整体效果，高清终端不得因标清终端的加入影响发送和接受图像的效果。 5.单机容量可扩充至任意会议模式下17方1080P25/30fps高清会场并发接入。 6.支持ITU-T H.323和IETF SIP双注册和双在线，可实现H.323和SIP混合会议，允许VoIP音频终端呼入 7.实现ITU-T G.711、G.722.1、G.722.1C、G.719等音频协议 8.★实现H.261、H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC多流等视频协议兼容IPv4和IPv6 9. ★支持对称1920×1080p 60fps/50fps、1920×1080p 30fps/25fps、1280×720p 60fps/50fps/ 30fps/25fps 、4CIF、CIF等视频格式 10.★不高于2Mbps速率实现多点会议下1920×1080p 50/60fps全高清效果 11. 实现全路智能混音功能，系统自动根据音量将会场声音加入混音队列 12.实现会场静音和闭音功能，可以对全部或者部分会场进行批量操作 与终端配合，可实现多点会议下20KHz高保真立体声音频 13. 实现H.323 H.239和SIP BFCP双流协议 14.主路和辅路均可同时使用H.264HP编码协议 实现多点下的双流发送和接收，双流图像可达1920x1080p 50/60fps 15. 支持2、4、5+1、9、10+2、16等30种以上分屏模式 ★支持每端口多画面功能，即任意会场可以定制选看不同的分屏画面 16.★具备良好的网络适应性，能够在网络丢包环境中保证与省发改委互联时音频、视频和双流输出的正常传输。需提供抗丢包功能权威检测报告，并加盖设备生产制造厂商鲜章。 17. 中文地址薄功能，能够添加、删除、编辑与会终端 18.实现语音激励控制、演讲者方式、导演控制、远程呈现等会议模式 19.定制轮询：可任意选择全部或部分会场按照预定顺序轮询，轮询时间可调整。 20.支持在会议中，可实时提示视频、音频等参会者的数量。 ★可建立虚拟会议室并预先添加联系人到虚拟会议室，虚拟会议室在不召开会议室不占用MCU资源；虚拟会议室可根据用户需求无数量限制随意建立。 | 1 | 台 |
| 38 | 主会场高清视频会议终端 | 1.★为保证最佳效果及兼容性、稳定性，视频终端与MCU为同一品牌 2.采用嵌入式操作系统，稳定性强，高度自动化，响应速度快。非Windows系统，无需额外配置电脑设备进行数据运算。 3.★要求采用分体式结构，会议终端主机和云台摄像机可分离安装。 此项内容包括：1台1080P60fps高清终端，2个带云台1080P60fps高清PTZ摄像机，1个全向数字麦克风。摄像机参数要求： 1/3英寸CMOS成像器件。镜头200万像素或以上★视频高清信号格式支持1920×1080p/60Hz并向下兼容，同时支持标清信号NTSC/PAL输出，支持3G-SDI、HDMI、IP三路高清视频同时输出。光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。★广角（最大水平视角）可达72°或以上，以便可获取更大的全景画面。★摄像机的OSD菜单界面支持中文简体、英语两种语言，并可以通过遥控器自由切换语言种类。投标时需分别提供两种语言的OSD菜单界面截图，并随时演示备查。控制接口至少支持RS-232和RS-485两种类型。 配备摄像机升降支架一套，升降范围不少于0.8M，完全升起后与吊顶齐平。 4. 支持ITU-T H.323和IETF SIP双注册和双在线 5.支持ITU-T G.711、G.722.1、G.722.1C、G.719等音频协议 6.★支持H.261、H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC多流等视频协议 兼容IPv4和IPv6 7.★实现对称1920×1080p 50/60fps、1920×1080p 25/30fps、1280×720p 25/30fps 、4CIF、CIF等视频格式 8.不高于1Mbps速率实现1920×1080p 25/30fps高清；不高于2Mbps速率实现1920×1080p 50/60fps高清 9.支持自动噪声抑制、自动增益控制和自动回声消除功能 10.支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调 11.★支持自动屏蔽没有静音的非发言会场的各种噪音，如：敲键盘、倒水、走动、翻阅资料等非人声噪音 12.与MCU配合，在多点会议中可实现20KHz高保真立体声音频 13.支持ITU-T H.239和SIP BFCP双流协议 14.主路和辅路图像均可同时使用H.264HP编码协议 15.实现多点会议中的双流发送和接收，双流图像可达1920x1080p 50/60fps 16.★具备电子黑/白板功能，采用触摸显示屏可对共享内容进行实时注释、存储等 17.★配套与视频终端同品牌无线传屏功能模块：具备4K30/60fps输入和输出，具备HDMI输入、输出物理接口/Airplay/Miracast等无线共享，支持触摸屏控制；实现本地4路不同来源的内容同时共享及注释、移动、存储；且可与终端联动实现启动、停止等操作 18. ★支持单屏双显、双屏双显和三屏三显功能 19.支持画中画和画外画功能，支持模拟三显功能 20.支持4：3和16：9显示方式 21.★支持镜头预置位缩略图显示，在TV界面上可直观显示存储位置情况 22.★至少有4路高清视频输入接口和4路高清视频输出接口 23.★至少3路音频输入和2路音频输出接口。其中至少1路数字音频接口，可与会议室的数字音控系统实现全数字连接及音频信号处理及传输24.至少具备1路USB接口，可实现本地软件升级以及其他扩展应用 ★支持TV界面触控功能，即可直接连接触摸显示屏，无需遥控器即可实现对终端的操作及控制 25. 支持穿越防火墙和NAT，支持IP Precedence、Diffserv 26.★支持内置MCU功能，后续软件升级可支持至少6方高清会议，而不用占用硬件MCU端口资源； 27.★支持原厂同品牌球形吊顶式360度拾音数字麦克风接入，无需额外辅助设备即可实现直接集成 | 1 | 套 |
| 39 | 分会场高清视频会议终端 | 1.为保证最佳效果及兼容性、稳定性，视频终端与MCU为同一品牌 2.采用嵌入式操作系统，稳定性强，高度自动化，响应速度快。非Windows系统，无需额外配置电脑设备进行数据运算。 3.★要求采用分体式结构，会议终端主机和云台摄像机可分离安装。 4.此项需求包括：1台1080P60fps高清终端，1个带云台1080P60fps高清PTZ摄像机，1个全向数字麦克风。摄像机参数要求：1/3英寸CMOS成像器件。镜头200万像素或以上★视频高清信号格式支持1920×1080p/60Hz并向下兼容，同时支持标清信号NTSC/PAL输出，支持3G-SDI、HDMI、IP三路高清视频同时输出。光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。★广角（最大水平视角）可达72°或以上，以便可获取更大的全景画面。★摄像机的OSD菜单界面支持中文简体、英语两种语言，并可以通过遥控器自由切换语言种类。投标时需分别提供两种语言的OSD菜单界面截图，并随时演示备查。控制接口至少支持RS-232和RS-485两种类型。 5.支持ITU-T H.323和IETF SIP双注册和双在线 6.支持ITU-T G.711、G.722.1、G.722.1C、G.719等音频协议 7.★支持H.261、H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC多流等视频协议 8.兼容IPv4和IPv6 9.★实现对称1920×1080p 50/60fps、1920×1080p 25/30fps、1280×720p 25/30fps 、4CIF、CIF等视频格式 10.不高于1Mbps速率实现1920×1080p 25/30fps高清；不高于2Mbps速率实现1920×1080p 50/60fps高清 11.支持自动噪声抑制、自动增益控制和自动回声消除功能 12.支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调 13.★支持自动屏蔽没有静音的非发言会场的各种噪音，如：敲键盘、倒水、走动、翻阅资料等非人声噪音 14.与MCU配合，在多点会议中可实现20KHz高保真立体声音频 15.支持ITU-T H.239和SIP BFCP双流协议 16.主路和辅路图像均可同时使用H.264HP编码协议 17.实现多点会议中的双流发送和接收，双流图像可达1920x1080p 50/60fps 18.★具备电子黑/白板功能，采用触摸显示屏可对共享内容进行实时注释、存储等 19.★配套与视频终端同品牌无线传屏功能模块：具备4K30/60fps输入和输出，具备HDMI输入、输出物理接口/Airplay/Miracast等无线共享，支持触摸屏控制；实现本地4路不同来源的内容同时共享及注释、移动、存储；且可与终端联动实现启动、停止等操作 20.★支持单屏双显、双屏双显功能 21.支持画中画和画外画功能，支持模拟双显功能 22.支持4：3和16：9显示方式 23.★支持镜头预置位缩略图显示，在TV界面上可直观显示存储位置情况 24.★至少有3路高清视频输入接口和2路高清视频输出接口 25.★至少2路音频输入和2路音频输出接口。其中至少1路数字音频接口，可与会议室的数字音控系统实现全数字连接及音频信号处理及传输 26.至少具备1路USB接口，可实现本地软件升级以及其他扩展应用 27.★支持TV界面触控功能，即可直接连接触摸显示屏，无需遥控器即可实现对终端的操作及控制。 28.支持穿越防火墙和NAT 29.支持IP Precedence、Diffserv 30.★支持原厂同品牌球形吊顶式360度拾音数字麦克风接入，无需额外辅助设备即可实现直接集成 | 10 | 台 |
| 40 | 55寸液晶电视 | 移动摆放在主席台正面，用以调看各分会场图像场景。 屏幕尺寸： 55英寸 分辨率： 3840x2160 屏幕比例： 16:9 HDMI接口数量： ≥2个 接口类型： Avout端口 网线接口 同轴端口 AV HDMI RF射频接口 USB 网络连接方式：有线及无线 视频显示格式： 2160p 背光灯类型： LED发光二极管 扫描方式： 逐行扫描 接收制式： DK、M PAL NTSC 含移动推车、地面或墙面暗装外联接口及延长线。 | 2 | 套 |