# 第五章  货物需求

| 楚雄州妇幼保健院州级及县市妇幼联盟协作信息平台机房租赁服务需求 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 建设要求 |
| 1 | 机房工程 | 1 | 项 | 本地化建设，模块化标准机柜、自行勘测现场、供应商自行定制（防水、防雷、防火、联动报警等），提供技术实施方案及图纸（效果图、机房平面布置图、立面图、剖面图及三维图）（所投建产品必须为全新的原装正品）机房尺寸：长13180mm，宽5740mm，高3200mm |
| 2 | 网络安全及数据保护系统 | 1 | 项 | 必须达到计算机网络安全叁级等保建设要求（所投建产品必须为全新的原装正品） |
| 3 | 服务器及存储系统 | 1 | 项 | 必须达到楚雄州妇幼联盟协作信息平台建设要求（所投建产品必须为全新的原装正品） |
| 4 | 医疗大数据可视化分析系统 | 1 | 项 | 1.大屏显示系统支撑7*24小时医疗大数据可视化分析软件运行，实时显示协作平台热点数据，为院方提供决策依据 2.定制大数据分析软件必须与楚雄州妇幼联盟协作信息平台无缝对接（所投建产品必须为全新的原装正品） |
| 5 | 等保测评服务 | 1 | 项 | 1.提供信息系统在公安机关的定级备案服务，取得叁级备案证书； |

- 机房工程

由供应商自行编制

| 2.网络安全及数据保护系统建设需求 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 核心交换机 | 1.★整机最大交换容量：19Tbps，包转发率：1440Mpps；主控板2块、电源配置1+1冗余备份。含核心交换机基本软件。 2.业务槽位≥3个，整机槽位≥5个，整机支持万兆端口密度≥120个 3.★配置1块24端口百兆/千兆以太网光接口板，1块48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板。 4.支持40GE单板，支持风扇1+1冗余，支持主控冗余，支持WEB网管 5.支持IPV6。 6.支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 7.★硬件五年免费保修服务，五年技术支持服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 1.★整机最大交换容量：19Tbps，包转发率：1440Mpps；主控板2块、电源配置1+1冗余备份。含核心交换机基本软件。 2.业务槽位≥3个，整机槽位≥5个，整机支持万兆端口密度≥120个 3.★配置1块4端口万兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+)，1块48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板。 4.支持40GE单板，支持风扇1+1冗余，支持主控冗余，支持WEB网管 5.支持IPV6。 6.支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 7.★硬件五年免费保修服务，五年技术支持服务。 | 1 | 台 |
| 3 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)。 | 10 | 块 |
| 4 | 上网行为管理 | 性能指标：带宽性能300Mb，配置2条线路授权模块，支持用户数500人以上; 4G内存，1TB硬盘，单电源，2对ByPass口，4电4光接口 ，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，硬件五年免费保修服务、三年的规则库升级、五年原厂技术支持服务。★合同签订时须提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 1.部署模式：支持网关、网桥、旁路、多路桥接等部署模式，支持双机热备、多机部署、集中部署； 2.设备管理：持Web、CLI、SSH等管理方式；管理员支持分级管理，能将所有功能模块按需分配给不同管理员；多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置；提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障； 3.实时监控：支持提供设备实时CPU、内存、硬盘占有率、会话数、在线用户数、系统时间、网络接口等设备资源信息；支持实时提供在线用户信息、应用流量排名、连接排名、所有线路应用流速趋势、流量管理状态、连接监控信息等；支持实时查看各带宽通道的使用情况；支持实时显示当天的安全状况、最后发生安全事件的时间、类型、总次数、源对象，Web访问质量检测； 4.用户识别：支持以IP、MAC、IP/MAC绑定、用户名密码等方式认证用户；支持LDAP/RADIUS/POP3/数据库等第三方认证服务器；支持USB-KEY硬件特征；支持AD域/POP3/Proxy/Web/第三方系统单点登录；支持指定网段/账号强制单点登录；支持账号公有/私有控制；支持账号有效期控制；用户账户支持文本导入、IP/MAC扫描导入、或从AD服务器导入账户和组织结构信息；支持AD安全组嵌套同步；支持LDAP服务器的域对象的策略管理与同步，使策略管理与用户管理分离；支持短信认证；支持微信认证，无需修改微信第三方平台代码，支持二维码认证； 5.★认证机制：新用户支持根据源IP段以IP/MAC/计算机名等方式实现账户自动命名；支持认证冲突检测；支持认证失败后的权限管控；支持认证成功后的页面跳转控制； 6.终端检测:能检测操作系统版本/补丁、系统进程、硬盘文件、注册表信息等终端特征、并能调用管理员自写脚本实现个性化检测；不满足组织相关IT规定而未能通过检测的终端予以提示或禁止其上网；支持win 8 64位操作系统，支持在旁路模式部署下生效； 7.网页监控:内置海量URL库且支持手工创建、支持基于URL地址/搜索词条/网页正文内容包含的关键字过滤网页访问行为；同时可基于关键字过滤网络发帖、Webmail邮件外发行为，支持能看帖但不准发帖、能收邮件但不准发邮件的细致管控功能；对于未包含在URL库里的其他海量网页通过网页智能识别管控； 8.高级管控:支持过滤SSL加密网址，并能基于关键字过滤SSL加密的网络发帖和Webmail；能够识别和过滤使用公网代理或自由门/无界浏览器等加密代理软件来师徒规避管理的行为；能够管控通过安装代理软件将自己的上网权限共享给其他人的行为； 9.文件控制:支持HTTP上传/FTP/Email附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件；支持控制通过web IM传文件的行为，支持审计IM传文件行为及内容； 10.★应用控制:内置支持2100种以上网络主流应用，管理IM、web IM、微博、网络游戏、网络炒股、P2P、流媒体、远程控制、木马、代理翻墙软件、移动APP等常用网络应用；支持应用更新版本后的主动识别和控制；支持给每种应用定义标签，通过选择标签指定多个应用；支持应用的细分控制；QQ白名单； 11.P2P智能识别:通过DPI技术识别BT、迅雷等30余种常见P2P应用协议，利用智能P2P识别技术实现变种P2P、未知P2P应用的全面识别和管理； 12.邮件管控：持完全封堵邮件收发行为；支持基于关键字、收发件人地址等多种条件过滤包括SSL加密邮件在内的外发邮件；支持邮件延迟审计技术、可根据预设条件拦截外发邮件，通过人工审核后再允许外发； 13.上网授权：支持与组织结构一致的多级用户账号管理方式，可基于用户账号、IP、SSID、URL类型、应用、行为、内容、域安全组，域OU组、域属性、用户属性、终端类型、位置、时间段等多种因素管控上网权限；结合对象化的上网策略模板，实现上网权限在不同用户用户组间的复用、集成、强制集成等效果；支持对指定用户的指定应用行为累计使用时长及最高流速进行监控，超出配额将自动弹出提醒对话框智能提醒用户自行采取措施解决，充分减少管理员人工干涉的工作量； 14.★流量管理：支持多线路复用、智能选路、虚拟线路、虚拟子通道、动态流控等功能；可基于应用类型/网站类型/文件类型及用户、域安全组，域OU组、域属性、用户属性、终端类型、位置、时间、SSID、文件类型、URL类型、源IP、目标IP等条件分配带宽资源；支持由外网访问内网的流控和带宽平均分配效果；支持流控通道实时可视化； 15.★上网审计：记录访问的网页地址、标题、（含关键字网页）内容；记录HTTP、FTP等外发文件行为及内容，记录下载文件名及行为；记录明文及SSL加密论坛发帖，记录明文及SSL加密的Email、Webmail；记录IM聊天及Web IM聊天内容；记录网游、炒股、影音娱乐、P2P下载、Telnet等应用行为；支持发送微博的行为和微博内容审计，支持审计微博上传附件；支持智能终端web IM聊天行为的审计，支持智能终端发送微博的行为审计；提示木马、病毒等危险行为；统计用户流量、上网时长等信息；支持行为和内容分开审计；支持对网页过滤和审计分开控制，支持审计指定类型的URL；可审计外网用户在内网服务器上的网页/文件/邮件等访问行为；数据中心支持网页快照功能查看，审计网页的内容；移动APP（微博，论坛，新闻）审计；万德，路透、阿里旺旺内容审计等。 16.数据中心：支持内置和独立数据中心，海量存储日志，可实现不同管理员根据自己的管理对象分级审计； 17.报表：支持多种报表，包括流量报表、时长报表、行为统计报表、趋势报表、汇总报表、自定义报表等常规报表，以及风险智能报表、关键字报表、热帖报表等高级报表；支持数据下钻查询、支持递进查询等多维度查询方式；实现用户及用户组的上网流量、时间、行为的查询、统计、排行等各类统计报表功能、网站访问时长排行等数百种细节报表； 18.★设备内置超过2000条以上规则的应用识别规则库，至少每月更新2次； 19.★支持微博内容审计，包含图片、视频、音乐等微博附件；支持网页快照 ；支持邮件告警： URL类型过滤、网页搜索关键字过滤、流量超限、磁盘故障和剩余空间、数据中心异常邮件告警；支持自定义报表、查看历史报表、支持日志的导出、报表的定时发送到邮箱；支持对数据中心分权限查看，具有数据中心key功能。支持IPV6网络的应用识别、网页过滤、应用控制和行为审计。 20.★与下一代防火墙、负载均衡、VPN为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 5 | 下一代防火墙 | 性能参数：三层吞吐量6G，应用层吞吐量800M，并发连结数180W，新建连接数（CPS）60000个； 硬件参数：1U的尺寸，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，4电2光网口,硬件五年免费保修服务、三年IPS、僵尸网络、防火墙安全规则库升级授权；五年原厂技术支持服务。★合同签订时须提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 1.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 2.支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。支持链路聚合，上下行接口联动，802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。支持静态路由，动态路由支持RIP，OSPF，支持基于5元组和应用类型的策略路由； 3.支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； 4.支持防御Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Query Flood、ARP欺骗攻击防范、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法攻击； 5.★设备为下一代应用防火墙，功能涵盖传统三层防火墙，动态流控，VPN功能，入侵防御、服务器防护、Web弱点扫描、终端威胁隔离、敏感数据防护功能； 6.入侵防护漏洞规则特征库数量在3800条以上； 7.★提供热点安全事件防护功能，对最新高危漏洞威胁进行自动预警提醒，并能够对漏洞进行自动探测和一键生成防护规则； 8.支持漏洞防护，防护的类型包括：Activex插件漏洞，邮件系统漏洞，backdoor漏洞，tftp／ftp服务器漏洞，操作系统漏洞，telnet漏洞，Web浏览器漏洞，网络设备漏洞，木马远控漏洞，应用程序漏洞，文件类型等，漏洞防御分为保护服务器和保护客户端两大类，便于策略部署； 9.支持应用层攻击防护，防护类型包括：SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描等； 10.支持服务器、客户端的漏洞风险评估功能，风险评估可以实现与IPS入侵防御智能策略联动，自动生成策略； 11.★支持APT检测功能，能检测并隔离内网中的僵尸主机，防止僵尸网络感染PC终端用户； 12.★支持web弱点扫描功能，可扫描WEB网站sql注入、xss、csrf、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； 13.支持终端请求恶意链接检测拦截功能，内置恶意链接地址库，对于可疑的链接，具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，下发威胁行为分析报告。 | 1 | 台 |
| 6 | 网闸 | 2U机架式EIA RS-310C标准机箱。产品采用“2+1”（即双主机系统+物理隔离数据通道控制系统）体系结构；采用特有控制逻辑和专用通讯协议完全控制数据的实时交换，确保可信网络（域）和非可信网络（域）之间任何连接的断开，彻底阻断TCP/IP协议及其他网络协议；内网机：4个10/100/1000BASE-T接口，1个HA接口（10/100/1000BASE-T），一个console口；最大可扩展至8个SFP插槽或13个10/100/1000BASE-T接口；外网机：4个10/100/1000BASE-T接口，1个HA接口（10/100/1000BASE-T）， 一个console口；最大可扩展至8个SFP插槽或13个10/100/1000BASE-T接口。吞吐量≥5 Gbps； 最大并发连接数≥200,000；MTBF≥50,000小时；系统延时＜1ms；最大并发视频路数≥400路D1视频；最大数据库同步速率≥3,000条/秒。 ★带液晶屏，液晶菜单可显示内外网机IP地址、CPU使用率和内存使用率等整机信息，可检测上网代理、邮件代理、FTP代理、数据库代理模块是否正常。显示面板可操控整机复位、关机，具有设备异常（如网络IP冲突、通讯异常等）监测报警功能； 提供对Oracle 、DB2、SYSBASE、SQL Server、MySql等主流数据库的安全访问，实现内外网之间数据库及表内容安全传输； 支持任务单独启停管理，不影响数据库同步的其他任务运行； 支持对访问源地址、目的地址、本机地址和端口的自定义访问控制； 支持病毒检查：对文件交换进行病毒检测和过滤，支持病毒库在线升级和手动升级； 具有实时入侵检测机制；支持对SMTP、FTP、DNS、DOS/DDOS攻击、PortScan的检测； 可根据来源、目的地、用户特权和时间来控制对特定的 HTTP、文件交换 或 FTP 等资源的访问；支持相同网络地址段之间部署；支持透明接入方式，支持普通接入方式，不同接入方式单独控制； 支持多网隔离，每个网络接口可以接不同安全级别的网络； 硬件五年免费保修服务、五年技术支持服务。 | 1 | 台 |
| 7 | 负载均衡 | 吞吐量4Gbps，并发连接数4,000,0004层新建连接数CPS120,0007层新建连接数RPS120,000内存4GB，硬盘SSD 128GB6个千兆电口，2个千兆光口。硬件五年免费保修服务、五年原厂技术支持服务。★合同签订时须提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书。。 1.部署方式：支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式。 2.设备形态：必须独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备。 3.高可用性：支持双机热备部署、集群部署，设备之间同步会话信息。 4.负载均衡算法：支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 5.服务器健康检查：支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制；支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制；支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性。 6.服务器性能优化：支持SSL卸载和加速功能，卸除服务器端的密集型运算任务，释放服务器计算资源，并提升SSL业务的处理速度。支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。支持TCP连接复用功能，利用HTTP连接池机制，将来自客户端的多个请求合并成一个连接发送到服务器，减少服务器端的工作负荷，并提升业务效率。免费开通HTTP压缩、HTTP缓存、TCP连接复用、SSL加速功能，无需额外购买相应授权。 6.服务器繁忙控制：支持配置每台的服务器最大连接限制和新建连接限制，以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的并发连接总数限制，避免应用系统的服务器过载。支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 7.★与下一代防火墙、上网行为管理为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 8 | 下一代防火墙 | 标配4个千兆电口,4个千兆光口,整机吞吐量为10Gbps，应用层吞吐量为2Gbps，并发连接数为2,000,000，每秒新建连接数为12万,硬件五年免费保修服务、三年异常流量监测功能模块开通及防火墙安全规则库升级授权、五年原厂技术支持服务。★合同签订时须提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书。。 1.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 2.支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。支持链路聚合，上下行接口联动，802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。支持静态路由，动态路由支持RIP，OSPF，支持基于5元组和应用类型的策略路由； 3.支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； 4.支持防御Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Query Flood、ARP欺骗攻击防范、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法攻击； 5.★设备为下一代应用防火墙，功能涵盖传统三层防火墙，动态流控，VPN功能，入侵防御、服务器防护、Web弱点扫描、终端威胁隔离、敏感数据防护功能； 6.入侵防护漏洞规则特征库数量在3800条以上； 7.★提供热点安全事件防护功能，对最新高危漏洞威胁进行自动预警提醒，并能够对漏洞进行自动探测和一键生成防护规则； 8.支持漏洞防护，防护的类型包括：Activex插件漏洞，邮件系统漏洞，backdoor漏洞，tftp／ftp服务器漏洞，操作系统漏洞，telnet漏洞，Web浏览器漏洞，网络设备漏洞，木马远控漏洞，应用程序漏洞，文件类型等，漏洞防御分为保护服务器和保护客户端两大类，便于策略部署； 9.支持应用层攻击防护，防护类型包括：SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描等； 10.支持服务器、客户端的漏洞风险评估功能，风险评估可以实现与IPS入侵防御智能策略联动，自动生成策略； 11.★支持APT检测功能，能检测并隔离内网中的僵尸主机，防止僵尸网络感染PC终端用户； 12.★支持web弱点扫描功能，可扫描WEB网站sql注入、xss、csrf、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； 13.★支持终端请求恶意链接检测拦截功能，内置恶意链接地址库，对于可疑的链接，具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，下发威胁行为分析报告。 | 1 | 台 |
| 9 | VPN | 吞吐量600Mbps，并发会话数70万；支持 SSL VPN 并发用户880个；SSL 最大加密流量220Mbps，IPSEC 最大加密流量90Mbps；4个千兆电口，单电源，高度1U,配置50个并发用户授权，硬件五年免费保修服务、五年原厂技术支持服务。★合同签订时须提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 1.部署方式：支持网关模式、单臂模式部署两种方式； 2.基本特性：专业VPN设备，非插卡或防火墙带VPN模块设备。支持PC终端使用包括Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； 支持终端使用包括IE6、7、8、9、10、11或其他IE内核的浏览器，以及非IE内核浏览器、如Firefox，Safari，Google Chrome，Opera登录SSLVPN系统。 3.权限控制：支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定 3.身份认证 产品可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证； 4.高速性：支持至少4条外网线路；并能实现基于SSL VPN的智能选路；支持利用网页进行动态寻址，在ADSL环境下快速部署；支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。 5.支持15级以上的管理员分级分权限管理，支持253台不同型号设备间进行集群（A/A）； 6.产品支持基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK）。支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固；产品支持应用虚拟化功能，可以无需二次开发，即把Windows应用发布到移动智能终端中；支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算。 | 1 | 台 |
| 10 | 统一安全管理与运维审计系统 | 1U机架式一体化设备、双核、1T存储、4G内存、4个千兆自适应电口；包含100个资产管理授权。支持SSH、TELNET、SFTP、FTP、RDP、X11、VNC协议；支持radius、AD域、本地认证、动态令牌。硬件五年免费保修服务、五年技术支持服务。 (一)支持协议类型 1.图形终端协议：RDP、VNC、X11。 2.字符终端协议：Telnet、SSH。 3.文件传输协议：FTP、SFTP。 4.数据库类型 Oracle：PLSQL、TOAD、SQLPLUS、SQLDEVELOPER；Informix：DBACCESS；Mysql：MYSQLFRONT、HIDESQL；SQL Server：SQLserver（2000-2012）；Sybase：SCVIEW4；DB2：DB2CMD、DB2QUEST。 5.WEB应用：HTTP、HTTPS。 6.KVM类:DSR、DSVIEW、RARITAN、RARITAN_CC等。 7.其它应用：AS400、REALVNC、PGADMIN、PCANYWHERE、RADMIN、DameWare、CiscoASDM、VMware vSphere Client。 8.★单点登录：上述所有协议类型均可实现单点登录，图形化应用无需安装任何客户端和控件即可实现单点登录，即通过堡垒机实现图形化应用发布功能；支持IE代填类型包括 JS、flash、HTML5等特殊登录页面。 9.★无缝应用发布功能：要求以上所有图形化应用在实际操作环境中均可以正常使用且可自由调整应用的窗口大小，做到无缝发布，拖拽窗口应自然流畅，无卡顿现象，像是在本地运行应用程序一样。 10.★移动运维：可扩展支持手机及平板等多硬件平台和安卓、IOS、PAD等多种操作系统的移动接入，同时可实现对接入行为的访问控制和行为控制。并能够实现完整审计。 （二）.系统自身安全性 1.★IP自动禁止功能:系统支持IP自动禁止功能，对连续登陆账号密码错误的来源IP自动屏蔽，可通过管理员解除屏蔽。 2.帐号自动禁止和锁定功能:支持账号自动锁定功能，用户1分钟内连续输入账号密码错误，自动锁定该账号。 3.自身健康检测:支持对应用中心状态、审计状态和端口状态是否正常工作进行一键检查。 4.console口管理:保证在特殊情况下通过console口连接。保证紧急情况能够用过console管理员密码或网络IP地址。 (三).运维管理 1.运维方式：支持C/S与B/S运维方式。 2.工具属性支持：支持字符类putty、SecureCRT等工具的各类属性：终端属性、字符编码、窗口大小随意调整等等；图形类mstsc工具的原有属性：自定义开启/关闭磁盘映射、剪切板等，支持窗口大小随意调整、声音传输等等。 3.授权审核：可以指定系统用户查看该用户可管理的资产信息；可以指定资源名/资产IP/账号名查看资产属于哪些系统用户管理。授权关系导出（可以导出用户和设备授权关系进行查看，导出展现形式excel）。 4.授权审批：运维人员可以在系统Web界面填写授权审批流程单，填写内容至少应包括：设备资源、系统账号、协议类型、时间窗口；审批通过后，运维人员可立即取得相应访问权限。 5.向导模式：为管理员和运维人员提供操作向导模式，方便用户进行设备管理和使用。 6.中英文管理界面：支持中英文切换WEB管理。 7.★自动化运维：可以制定计划任务，至字符类资产执行事先编辑好的脚本。脚本超时执行时间为每个计划在单台机器上的超时时间。执行超过超时间后会断开连接可以通过手动登录某台资产，登录后会触发机器自行执行预先设置好的脚本。可关联相应堡垒机运维帐号及资产帐号。 （四）.用户帐号管理 1.用户角色:统角色需按法案要求进行划分，至少有系统管理员、密码管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户等多种角色。 2.身份认证:系统提供身份认证，自然人（员工帐户）登录系统时支持静态口令、Radius认证、LDAP、AD域、数字证书认证、动态令牌认证、USBKEY认证、指纹认证和Google手机动态令牌认证。 3.支持指纹认证：至少支持三个厂商的指纹认证。 4.系统内置PKI证书认证功能，用户只需配置USB-KEY即可实现证书登陆认证，实现双因素认证（USB-KEY+PIN码）。 5.★系统内置动态令牌认证，用户不需要额外部署认证服务器，通过配置动态令牌实现双因素认证；同时可支持Google手机动态令牌认证。 6.支持多因子认证自定义组合，可为不同用户组分配不同的认证策略，支持单因素，双因素和多因素的认证策略。（提供加盖原厂公章的截图证明）。 7.批量管理:支持以excel格式批量导入和导出用户帐号;用户帐号自动改密，可制定改密计划对用户帐号进行定期改密，并发送邮件通知用户；在线批量编辑，提供堡垒机用户的批量编辑功能，以方便用户管理员批量修改帐号属性及关联信息，包括会同权限、用户状态、有效时间。(提供加盖原厂公章证明）；支持从AD服务器批量导入用户帐号。 （五）.设备及账号密码管理 1.批量管理：支持批量导入导出运维用户、目标设备、账号密码等，支持目标设备账号批量新增；支持在线批量设备帐号修改；支持设备帐号属性添加和修改，包括帐号密码、应用参数、帐号状态、会同信息、改密脚本、特权帐号、应用端口、应用密码提示、帐号类型、帐号提示符、帐号同步。 2.SSH公钥登录：通过ssh-keygen产生公钥和私钥密码对，上传堡垒机，可实现免密码登录服务器。 3.密函打印：支持将目标设备资产的账号密码进行密函打印导出； 4.设备账号自动改密：支持linux、unix、网络设备、windows2000/2003/2008的自动改密功能；无需通过插件、引擎或特殊端口对目标设备进行自动改密，在系统完成密码修改之后，自动进行新密码登录测试，以便进一步校验密码修改结果。 （六）.权限管理 1.★分权管理：支持系统管理员按部门进行分权管理，各部门系统管理员只能管理和授权本部门管辖内的设备资源；支持审计管理员分权管理，只能审计被授权的设备。 2.访问控制功能：系统提供访问控制功能，支持对系统的用户登录进行可配置的策略设置，根据策略因子：用户或用户组、日期、每月、每周、时间、源地址、目标地址、目标端口、目标账号、动作(接受、拒绝)来定制访问策略对用户或用户组行为进行控制。 3.★提供禁审功能，可对部分设定的控制策略的会话不审计录像，防止机密信息二次泄露命令控。 制功能 系统可以对字符操作的命令进行控制，通过制定命令黑白名单实现对命令的有效管理，可以对命令集合进行告警或者自动阻断，支持正则表达式匹配。 4.★SFTP和FTP目录锁定：默认规定用户登录后，只能在其目录下进行操作，不能随意跳转至其他目录进行操作，也可通过开关打开限制。 5.会同功能：系统应具备会同功能。如运维人员需要访问目标设备，首先需要向管理员申请连接会话，得到管理员同意后，运维人员才能对目标设备进行运维操作；会话会同支持会同生效时间，且支持以web弹窗的方式通知会同授权人。会同人收到会同请求时，刷新页面或登录时会在页面弹窗提示。 （七）.日志审计 1.命令记录：支持命令记录：字符终端命令记录、图形终端键盘操作记录、数据库运维SQL命令、图形标题栏识别（OCR） 2.字符终端命令记录：用户可以从任意命令开始查看本命令输出结果或播放；命令分析功能将输入命令和输出结果的智能分离，可以只查看字符命令，也可以显示该命令的返回结果图形终端键盘操作记录（支持图形终端键盘操作记录，完整记录键盘动作）。 3.★数据库运维SQL命令：系统应具备审计到详细的SQL语句，而非键盘符指令，并要求记录到SQL语句的执行时间。 4.★图形标题栏识别（OCR）：系统应具备对图形运维中的标题名进行智能提取，并可以从任意一个标题名开始回放。可支持中英文操作系统的标题栏体系。 5.录像记录：WEB在线回放完整会话；字符终端操作会话支持倍速播放；图形操作会话支持拖拉定位播放；支持暂停、停止、重新播放等播放控制操作。 6.审计录像采用数据流回放技术，空闲操作（无屏幕变化）日志无增长，节省了日志空间 7.传输文件备份：系统应具备审计到FTP/SFTP传输的原始文件，并可以在审计系统上进行备份并下载查看其具体内容。对大于一定大小的FTP/SFTP运维审计中的文件可进行异地转储，并可记录文件md5值，保障文件的完整性和有效性。支持人工开关自由选择是否备份原文件。 8.日志搜索：提供搜索功能，可组合目标主机地址、登录地址、堡垒机用户、远程账号、时间、键盘输入的命令、标题栏等条件进行搜索，快速定位会话记录；搜索条件“用户命令”支持“或”和“与”逻辑关系；字符运维命令返回值搜索和屏幕导出，支持搜索命令的返回值信息，并支持将屏幕信息导出为文本。 （八）.告警模块 1.图形操作告警：支持RDP会话针对操作行为告警（针对标题栏进行告警），可进行告警内容设置。 2.数据库操作告警：支持数据库应用针对操作命令进行告警，可进行告警内容设置（告警内容支持动作，表名等）。 （九）.数据管理 1.数据存储管理 存储告警：日志存储超过设置的阀值进行邮件告警，支持定期删除计划，只保留设置时间段的日志。 2.数据备份管理：支持通过FTP和SFTP进行系统配置备份和还原，支持FTP和SFTP和本地方式进行审计日志的备份，系统配置和审计日志均可可自定义备份计划。 3.离线播放：导出日志可以使用离线播放器进行日志查看和日志检索，包括命令、录像、标题栏内容等。 （十）.统计报表 1.报表任务周期：系统应具备在对系统制定报表任务时，可以配置时间周期，支持以图(柱、饼等)，统计、明细数据的方式表现。 | 1 | 台 |
| 11 | 数据库监控审计系统 | 一、吞吐能力：1000M，处理能力：SQL交易量的峰值：5000条/秒，数据库并发连接数：1000，审计数据库数量：6，硬盘：1T，内存：4G，CPU：双核，网口：4个千兆以太网电口，电源：单电源。硬件五年免费保修服务、五年技术支持服务。 二.功能指标 支持旁路侦听模式，无需安装Agent；无需改造数据库、中间件等；HTTPS方式访问，无安全漏洞； (一)审计范围 1.覆盖主流商用数据库，包括：Oracle 8/9/10/11等;Sybase所有版本;SQL Server 2000/2005/2008;Informix所有版本;DB2所有版本;MYSQL所有版本；Cache所有版本；达梦所有版本；人大金仓所有版本；南大通用所有版本； 2.资产添加简单安全，仅需填写数据库系统IP、端口和版本即可，无需填写数据库账号和密码。 3.支持安全数据来源过滤，可设定安全来源IP地址，进行数据安全过滤； 4.可设定严重威胁来源IP，进行针对性审计。 ★5.针对单个IP上的数据库实例数量不进行限定。 （二）系统架构 ★1.数据采集、分析、审计等功能均在同一设备上实现。 （三）会话记录 1.以会话为单位详细的记录了数据库的操作过程：精确的时间点、来源网络地址、来源端口、客户端主机名、客户端操作系统用户名、数据库类型、目标地址、目标端口、客户端程序、数据库账号以及完整的操作行为详情。 2.实现数据库管理员行为跟踪和分析，用户行为跟踪和分析，机器行为跟踪和分析，数据库登录行为跟踪和分析。 3.深度解码数据库网络数据流传输协议，完整、细粒度分析并再现用户数据库操作活动会话过程。会话审计内容从访问的发起、连接、到结束进行完整记录。 （四）细粒度解析 ★1.深度解码数据库网络传输协议，完整、细粒度分析并再现用户数据库操作活动过程。完整记录用户数据库会话细节，包括用户数据库登录行为、登出行为、SQL操作用户名称、SQL操作源程序名称、SQL操作源终端名称、SQL操作源终端登录用户名称、SQL会话参数设置、SQL操作语句、SQL操作返回状态、SQL操作涉及表组、字段、视图、索引、过程 、函数、SQL DML操作影响行数、SQL语句执行时间，原始数据库记录包等。 2.审计结果需支持中文表组、列显示。 3.审计结果需展示伴随SQL语句发出的备注语句，以便进行优化。 （五）绑定变量解析 ★1.能够完整、细粒度地解析绑定变量。可以精确定位到操作客体，真正审计到数据发生了什么事情。 （六）超级SQL语句解析 ★1.支持≥20000字节的SQL语句进行完整审计和解析，保证审计日志的完整性和可靠性，无审计盲点。 （七）SQLserver TDS加密协议解析 ★1.无需提供数据库的账号和密码，即可详细审计出SQLserver2005/2008/2012/2014的TDS交互的数据，包括但不限定数据库账号、访问程序名、来源主机名、完整操作过程等，实现了对数据库的完整审计，确保数据的完整性，做到有据可查。 （八）双向审计 1.不仅支持对数据请求的命令进行审计，同时应对请求的返回结果进行审计，如操作回应、影响行数、执行时长、错误代码等内容。 （九）系统管理 1.用户可以通过统一监控界面直接查看最新的策略告警，最新违规操作和最新系统告警事件，当新的事件发生时，该监控页面将实时展现最新信息，并提供监控信息过滤。 2.可以直观查看系统存储，并提供存储告警界限，并支持存储任务，定期将日志通过FTP、SFTP进行统一转储。 （十）用户管理 1.提供超级管理员、资产管理员和审计管理员权限分离；资产管理员可以添加数据库审计服务器、审计策略制定、审计记录查看等。审计管理员可以查看和审计数据库会话详细信息、统计分析报表、安全操作日志、维护日志。 2.支持用户根据自身环境和要求自定义角色，支持角色按功能模块灵活授权。 3.支持按用户授权可管理的数据库资产，实现不同数据库管理和审计权限的独立。 （十一）策略告警 1.提供全方位的策略规则匹配，策略因子包括：数据库操作来源IP地址、数据库登录用户名称、数据库操作源程序名称、数据库操作源终端名称、数据库操作源终端用户名称、SQL操作语句（DDL、DML、DCL）、数据库表组（表、条件）、SQL语句返回行数、SQL语句执行时间等告警匹配条件。 2.多形式的实时告警：当检测到可疑操作或违反审计规则的操作时，系统可以通过监控中心告警、WEB声音提示告警、邮件告警、SYSLOG告警等方式通知数据库管理员。 （十二）数据库实时监控 ★1.提供数据库实时监控功能，可以针对被审计的全部数据库、数据库类型、数据库组别、单个数据库进行实时监控，监控其网络流量、数据包、突发链接、并发连接数、SQL语句数，并提供动态波形图展示，用户能够直观地了解当前数据库运行状态。 2.提供最近一周内数据库的网络流量、数据包、突发链接、并发连接数、SQL语句数波形图，并可供下载查看。 3.数据库实时监控无需在数据库服务器安装引擎，对数据库服务器无任何影响。 （十三）查询和报表 1.全文搜索：提供全文检索功能，可以做到对海量的数据记录进行更加快速、方便的查询与定位。 支持“精确搜索”，可对时间、IP、端口、客户端程序、数据库账号、数据库类型、消息长度（SQL语句长度）、SQL语句关键词等详细检索条件；检索SQL语句支持SQL命令、表列名、执行条件，返回命令等进行匹配；查询结果和会话进行关联分析，可通过会话查看命令的上下文内容。 2.概要统计：提供会话总数、策略告警总数、异常告警总数、资产总数、用户数量、操作日志数量等信息统计，并能够按天进行统计分析，列表展现。 3.统计报表：可根据数据库地址、数据库名称、访问源IP地址、用户名称、源程序名称、源终端名称等排序、统计和报表，可生成月报、周报和日报，可对特定数据库、用户名称等进行报表统计；内置报表需包含且不限于等级保护合规、数据库访问详情、数据库访问统计等类型，每种类型不少于5种；提供自定义报表向导，制定符合实际要求的各类型报表；报表可从会话日志、策略告警日志、异常告警日志、系统事件日志进行报表来源统计统计报表以3D饼状图、柱状图、表格形式输出，统计结果支持HTML、PDF、EXCEL等格式导出。 | 1 | 台 |
| 12 | 智动全景灾备一体机 | 2U机架式设备；12个磁盘槽位3.5" SAS、SATA磁盘接口；配置6块4TB企业级硬盘；Intel单路6核12线程处理器；64GB高速缓存模块；四端口千兆以太网；6个智能冷却风扇模块；1个冗余电源模块；RAID支持1,5,6,10,50,60,热备模式； 3个PCIE扩展插槽；最大存储容量120T。可对办公PC灾备定时保护。 智动全景灾备系统（DR：支持X86/虚拟机/云主机的整机快照、持续数据保护、P2P/V/C整机迁移、分钟级业务恢复重建、数据去重与合并、多级恢复验证，支持的WindowsSever和linux备份代理程序，支持无系统X86/虚拟机/云主机裸机、WindowsSever、linux还原代理）； ★最大支持30台整机保护授权（其中16台可为CDP持续数据保护），本次配置12台整机CDP持续数据保护授权；1对主机热备保护授权；20T灾备容量授权；原厂工程师上门安装调试、灾备恢复演练；7*24小时400电话和在线技术支持服务，1年内不超过3次工程师现场故障/应急恢复支持服务（24小时到场）；硬件五年免费保修服务、五年技术支持服务。 ★合同签订时须提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书，谈判时须提供软件著作权复印件加盖厂商鲜章。 一.保护功能 1.平台兼容性：灾备系统支持Windows Server 2003及之后/Linux 2.6.18及之后发行版或三方编译系统满足对32/64位系统平台及应用支持（包括中标麒麟等国产操作系统），满足IT系统复杂性和兼容性需求； 2.备份方式：支持LAN-base备份方式； ★3.操作系统保护：支持对操作系统的在线完整备份、增量备份和CDP备份。支持原机及异机进行恢复，可使用U盘、光盘、PXE等多种方式进行恢复）。支持无需启动介质整机系统和业务和数据还原； ★4.磁盘快照方式的整机备份：对备份服务器做磁盘快照，备份整机磁盘状态，无需了解业务的实现方法/机制，和数据结构和逻辑关系。支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留磁盘的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。 5.实时保护(CDP)：支持数据连续保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可致微秒级(百万分只一秒)。支持数据优先CDP和业务优先2种保护模式。 6.数据优先CDP：使用同步方式将实时备份数据传输到备份服务器中，确保写入被保护服务器的数据在备份服务器中一定有对应的数据，实现RPO＝0。业务优先CDP：使用异步方式将实时备份数据传输到备份服务器中，对被保护服务器性能影响小于1%。 ★7.即时开始备份：支持即时开始备份，完成安装部署过程、和完成备份过程都不需要重启动客户的业务系统。 8.按策略备份：持按计划对指定的服务器做备份； ★9.数据库保护：采用整机磁盘快照方式，备份整机状态，无需了解数据结构和逻辑关系，所以支持所有的的数据库。支持对SQL Server、Oracle、Sybase、Exchange Server、Mango DB、Lotus Domino、DB2、MySQL、AD等主流应用进行在线备份保护。支持对国产数据库进行在线备份，包括达梦数据库、神通数据、南大通用、人大金仓和Gbase等； 10.数据加密：支持以RSA＋AES256位加密算法对备份数据进行加密，确保备份数据传输和存储无泄密风险； 11.虚拟化保护：支持备份/恢复虚拟化平台中安装/运行的OS及其中安装/运行的数据库和各类业务平台。支持在UI上为目标机做硬件驱动和系统配置，实现对虚拟化平台：Microsoft Hyper-V、VMware vSphere（ESX\ESXi）、KVM、Citrix Xen、IBM Power VM、Red Hat Enterprise Virtulization、Huawei FusionSphere等支持。 12.云容灾：支持对建立在公有云主机中的业务平台及数据做备份/恢复； 13.支持的公有云包括：阿里云、腾讯云、百度云、华为云、AWS亚马逊等。 ★14.X2X的业务/数据迁移：支持在UI上为目标机做差异硬件驱动配置和系统IP/路由配置，实现各种本地服务器、虚拟化平台和云之间的数据备份、恢复。支持在UI上为目标机做差异硬件驱动配置和系统IP/路由配置，实现P2P、P2V、V2P、V2V、P2C、C2P、C2C各种场景的业务迁移。（P-物理主机， V-虚拟主机，C-云主机） 15.数据重删：支持双重数据重删：内置重删数据库，备份时不再备份已经存在的数据；采用增量备份模式，已经备份在备份服务器中的数据不在客户端即实现去重，不在传输至服务器大幅减少对网络带宽的占用。 ★16.备份点多重快速演练：支持3重快速验证，分别在3个层面做验证，防止出现由于对备份点状态不完全确定引发的不可预期的恢复结果。第一重文件层验证：将指定的备份点加载为网络共享路径，管理员可快速确认需要还原的文件是否是符合预期；第二重虚拟化验证：将指定的备份点使用虚拟化的方式启动OS，管理员可登录OS验证相关的数据和业务是否可用；第三重重建验证：将指定的备份点快速在备用机中做分钟级快速重建，管理员可做细致的确认业务系统和数据是否符合预期。 17.业务快速重建：支持分钟级的业务快速重建，实现低成本分钟级RTO； 18.X86平台的无差异支持：支持在UI上为目标机做差异硬件驱动配置和系统IP/路由配置，实现将备份恢复到不同X86目标机，在源服务器出现故障无法恢复时可使用其它X86平台替代，减少由于业务中断带来的损失； 19.自建快速验证虚拟化环境：支持在一体机内自建虚拟主机用于备份验证和演练； 二.可管理性 1.管理方式：要求存储管理、存储快照复制管理、备份管理、远程复制管理，容灾管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护。 2.用户管理：具备系统管理员和业务管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立，以保证备份的安全性 3.告警方式：支持以邮件告警的方式，针对于备份存储系统的软件故障、存储空间、备份任务、操作状态等等信息及时通知管理员虚拟化灾备验证/演练系统； ★为了防止虚假应标，中标人在中标公示期限内将中标产品提供给采购人进行功能的验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理。 | 1 | 套 |
| 13 | 系统控制中心软件、客户端基础组件 | 实现系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。中心软件可安装在Windows Server 2008/Windows Server 2012上。 | 1 | 套 |
| 14 | Windows PC客户端－防病毒功能、补丁管理功能 | 1、防病毒的病毒查杀引擎包括云查杀引擎、AVE、QEX、QVM等引擎，支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。提供五年病毒库升级及功能维保服务。 2、补丁管理功能，支持对全网终端系统漏洞发现、补丁智能修复、强制修复等、蓝屏修复、补丁分发流量控制、客户端P2P补丁分发加速等功能。提供五年补丁升级和维保服务。 3、客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10。 | 800 | 个 |
| 15 | Windows服务器－防病毒功能、补丁管理功能 | 1、针对Windwos Server操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护等功能。提供三年病毒库升级及维保服务。 2、Windows服务器补丁管理功能，支持对全网终端系统漏洞发现、补丁智能修复、强制修复等、蓝屏修复、补丁分发流量控制、客户端P2P补丁分发加速等功能。提供Windows服务器补丁五年升级和维保服务。 3、系统默认支持WIN2003/WIN2008/WIN2012。 | 20 | 点 |
| 16 | 系统集成及培训 | 设备安装调试及培训 | 1 | 项 |

| 3.服务器及存储系统建设需求 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 超融合服务器 | 2U机架式服务器，含导轨； 1.CPU：2颗Intel Xeon E5-2650V4(2.2GHz/12C)处理器； 2.内存：256GB RDIMM DDR4 内存,支持不少于24个DDR4-2133内存插槽，支持内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能，支持指令和地址数据奇偶校验和重试； 3.硬盘：2块300G 10K 2.5寸热插拔SAS硬盘，3块480GB SSD硬盘，8块4T 3.5寸硬盘；支持≥29个2.5英寸热插拔SATA/SAS/SSD硬盘,或者≥12块3.5英寸+4个2.5英寸热插拔硬盘； 4.RAID：1GB缓存Raid卡（9361），支持RAID 0\1\10\5\6等； 5.I/O扩展：支持≥8个PCI-E 3.0插槽，其中支持不少于6个全长全高PCI-E插槽； 6.网络：配置2个高性能千兆网口，2个万兆光口（带光纤模块），支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级网络特性； 7.电源及外设：配置1+1冗余电源，热插拔风扇；配置≥5个USB 3.0接口，2个VGA接口，1个内置串口；光驱：1个DVD-ROM； 8.管理功能：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；运维管理：配置免工具上架锁扣，全系统支持免工具拆装，箱内无线缆设计，机箱配置全方位运维报警机制；可视化管理：支持可视化液晶管理模块，提供本地可视化系统监控和故障诊断功能；操作系统：支持市场上主流操作系统； 在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。硬盘出现故障更换时，所有硬盘不返还。 ★合同签订时须提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书。原厂工程师上门安装服务，硬件五年免费保修服务、五年技术支持服务，免费7x24小时，当日6小时内售后技术工程师带备件上门更换服务； ★谈判时提供国家强制性产品认证试验报告（3C报告）、中国节能产品认证、中国环境标志产品认证证书，以上认证需提供复印件并加盖原厂鲜章； | 8 | 台 |
| 2 | 四路服务器 | 1. 标准机架式4U服务器，国产品牌，含导轨及安装套件； 2. CPU：配置4颗Intel Xeon 7-4830V4(2.0GHZ/14C)处理器； 3. 内存：配置≥256GB DDR4 内存；支持最大内存容量2TB； 4. 硬盘：配置≥6块600GB SAS 10K 转2.5寸热插拔硬盘，须支持≥24个2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘； 5. Raid卡：配置 1GB缓存Raid卡（9361），支持1/0/10/5/50/6/60级别； 6. 网卡：配置2个万兆光口（带光纤模块），集成4个高性能千兆网口支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 7. I/O扩展：须支持≥12个 PCI-E 3.0扩展插槽并支持热插拔，其中6个PCIE x16插槽；光驱：1个DVD-ROM； 9. 电源：冗余电源，支持2+1、2+2或3+1冗余模式，支持PMBus功能，通过80Plus认证，提供证书并加盖原厂鲜章； 10.管理：具备独立千兆管理网口；提供远程管理和远程诊断功能，支持IPMI1.5、IPMI2.0、WfM2.0、EMP和KVM over IP，支持提供服务器管理软件（与服务器同品牌），提供软件著作权； 在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。硬盘出现故障更换时，所有硬盘不返还。 ★合同签订时须提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书。原厂工程师上门安装服务，硬件五年免费保修服务、五年技术支持服务，免费7x24小时，当日6小时内售后技术工程师带备件上门更换服务； | 5 | 台 |
| 3 | 存储阵列 | 厂商拥有自主知识产权,谈判时须提供存储系统软件著作权； 1.双控Active-Active架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理；（具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力）；集群模式下控制器扩展能力≥8；采用内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做Raid模式；同时系统盘可以做cache数据掉电保护； 2.本次配置双控制器；控制器冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机，具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性；控制器采用6核心处理器；支持三种2U12/2U25/3U48控制框；两个虚拟化控制器之间通过PCI-E 3.0内部总线连接通讯和缓存数据镜像，非外部交换设备连接； 3.配置系统缓存≥128GB（纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存）；集群模式最大512GB缓存；支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存； 4.配置≥4个10Gb iSCSI+8个1Gb iSCSI主机接口；双控配置最大支持24*8GbFC、20*16GbFC 、24*1Gb、16*10Gb；提供4个12Gb SAS 3.0后端接口用于连接扩展柜，共提供192Gbps磁盘通道带宽； 5.本次配置硬盘裸容量48TB（6块8TB NL-SAS硬盘）；单个存储系统最大可扩展硬盘数≥784块，集群模式下≥3136；最大LUN数量≥8192；磁盘阵列扩容，不再额外收取许可费用；硬盘类型应同时支持SAS、NL-SAS、SSD固态硬盘；支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容； 6.支持RAID0,1,5,6,10,分布式RAID等；支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存；支持全局热备盘和热备空间两种模式；支持全局热备盘和热备空间两种模式； 7.软件功能：配置本地复制功能（快照、卷镜像、卷克隆、卷备份）、路径冗余、QoS、DRAID等功能；支持基于控制器的远程磁盘镜像功能，存储远程镜像软件应具备与主机平台无关性、应用透明性，以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换，镜像方式支持同步和异步两种，支持以上两种模式之间的在线转换；可以采用FC、IP等复制链路，IP链路复制效率能够达到理论带宽值；支持自动精简功能，采用瘦供给的磁盘分配方式，可灵活分配存储空间，避免磁盘资源分配失调，精简粒度32K、64K、128K、256K可调节；支持存储之间的双活功能，保证客户业务的连续性，PRO=0，RTO=0，能够达到两个站点的双读双写，实现真正的双活解决方案；支持数据快照功能，支持快照数≥4096，支持对卷进行快照和克隆功能；支持SSD、3D NAND SSD、SAS、NL-SAS四层分层架构，通过存储系统内部监测和统计功能，动态的将热点数据自动的迁移到高速的SSD硬盘上；支持卷级别的IOPS或者Mbps限制；支持SSD作为二级缓存；支持数据在线实时压缩功能，数据写入存储的过程中能够实时的压缩，可以节省大量的磁盘空间，压缩采用硬件压缩卡技术，效率更高，同时采用基于时间的压缩技术；支持存储虚拟化功能，可以整合异构的存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配；支持第三方存储数据在线无缝迁移，提供安全高效的数据迁移服务；支持云备份接口，支持存储数据直接备份到公有云和私有云，无须备份软件支持；可通过GUI或CLI设置阵列；可提供集中化的事件日志记录和报警、实时的Email事件通告，允许用户监控存储系统； 8.其他：电源、散热模块、控制器的部件冗余且可热插拔；支持Windows、Linux、VMware、UNIX (HP-UX、AIX、Solaris、K-UX)等操作系统；支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行； 在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。硬盘出现故障更换时，所有硬盘不返还。 ★提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书。原厂工程师上门安装服务，硬件五年保修服务、五年技术支持服务，免费7x24小时，当日6小时内售后技术工程师带备件上门更换服务； ★提供厂商ISO9001、ISO14001、ISO20000、ISO27001、GB-T28001认证，存储通过3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志产品认证，提供存储系统软件著作权，以上资质认证需提供复印件并加盖原厂鲜章； | 1 | 台 |
| 4 | 48口万兆交换机 | 1.交换能力：交换容量≥4.32Tbps,三层包转发率≥1200Mpps； 2.接口缓存≥16M，MAC地址数量≥288K； 3.接口配置：48个10Gbps SFP+端口和6个100G QSFP28端口（支持作为40G或拆分为10G端口使用），最大支持万兆端口72；二层端口到端口转发延迟平均≤1us，同时低时延转发模式下依然能够支持访问控制列表以及QoS等关键功能； 4.三层功能：支持静态路由，RIP V2，EIGRP，OSPF V2，BGP/Vxlan，支持巨型帧（9216 Bytes），IP单播路由容量≥16K，支持三层VRF-Lite (IP VPN); VRF-aware unicast; and BGP-, OSPF-, RIP-, and VRF-aware multicast，VRF entries不少于1000； 5.组播协议：支持PIMv2， PIM Source Specific Multicast（SSM）,PIM Bi-Direction,MSDP, Anycast-RP，BSR，Auto-RP/Static RP，IGMP v2/v3； 6.链路冗余：支持跨机箱链路捆绑，服务器接入时必须能够跨多台本交换机实现端口捆绑； 7.电源：实配可热插拔的冗余交流电源，实现1:1冗余，支持交流或直流电源，同一机箱支持交、直流电源混合； 8.风扇：实配可热插拔的冗余的风扇模块，风扇数量≥3，支持严格前后送风，或者反方向的后向前送风； 9.SDN/可编程：支持SDN,openflow，支持VXLAN Routing and Bridging； 10.支持二层多路径L2MP ，无需使用生成树协议，可在多个核心之间用链路状态的路由协议算法实现二层负载均衡和冗余切换，至少支持8种不同拓扑，支持64条等价路径； 11.实配支持Netflow/Netstream或sflow。 12.配置要求：配置冗余电源风扇，配置24个SFP+万兆多模光模块； ★合同签订时须提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书。原厂工程师上门安装服务，硬件五年免费保修服务、五年技术支持服务，免费7x24小时，当日6小时内售后技术工程师带备件上门更换服务； | 1 | 台 |
| 5 | 服务器虚拟化授权(每物理CPU) | CPU license授权，超融合平台软件-服务器虚拟化，HA高可用，虚拟机备份，应用故障检测，安全补丁更新，虚拟机优先级控制，产品特性功能更新模块。 1.要求服务器虚拟化采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台，并且虚拟化内核基于KVM底层开发； 2.要求按服务器物理CPU数量及虚拟化管理端软件方式进行软件授权； 3.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 4.计算、存储、网络资源能够在同一管理平台下实现集中式的管理和运维，无需在多个管理平台软件之间切换即可实现虚拟机、虚拟存储、虚拟网络等资源分配、回收、利用率监控，简化运维管理； 5.支持分布式的管理平台，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式自动部署于每一个虚拟机更可靠； 6.虚拟化平台在部署Hypervisor后无需额外安装管理中心组件，即可实现基于Web管理平台访问和精细化管理功能，让运维管理更简单； 7.所提供的软件产品和硬件产品必须具备解决方案级研发和交付能力，具备自主品牌的全系列硬件产品、软件产品以及原厂服务能力，提供软件著作权登记证书； 8.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等，便于方便部署减少运维工作量； 9.支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行； 10.支持通过专用的快虚/快速还原工具，实现快速将物理机转换为虚拟化平台，并且可实现虚拟化平台快速还原为物理机原有操作系统； 11.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能； 12.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳； 13.支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量； 14.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机上迁移，保障业务连续性； ★系统五年免费升级服务和上门服务。 | 10 | 个 |
| 6 | 存储虚拟化授权(每物理CPU) | CPU license授权，超融合平台软件-存储虚拟化，存储多副本，高性能读写缓存，存储弹性扩展，数据故障切换，磁盘故障告警。 1.要求虚拟化平台支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，无容量限制；存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能，按服务器物理CPU数量及虚拟化管理端软件方式进行软件授权； 2.要求存储虚拟化采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 3.要求支持磁盘坏道检测功能，虚拟存储集群可以对数据盘进行坏道检测，发现坏道后可自动从另外一个副本读取数据，并对坏道数据进行修复； 4.兼容现有市场上主流的存储阵列产品和存储协议，平台提供FC-SAN、iSCSI存储对接功能，便于对原有旧存储设备投资保护，不浪费以往IT投资； 5.要求虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许未部署虚拟化架构平台的其它物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值； 6.不需要外置SAN存储，存储系统为分布式Server SAN架构，同一节点内计算存储融合，可配置2副本或3副本，满足不同可靠性要求的业务场景； 7.支持数据分层，提供好的读写性能，并支持对重要虚拟机提供性能保护； 8.要求支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性； 9.要求在可视化的WEB管理平台上，可以查看存储容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据；（提供产品功能说明或截图，并加盖厂商公章） 10.要求支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能； 11.当集群中加入新硬盘或主机时，要求支持存储资源自动负载均衡，提升单位存储资源利用率； ★系统五年免费升级服务和上门服务。 | 8 | 个 |
| 7 | 操作系统 | Windows server 2012 数据中心版 2CP。五年升级服务、五年技术支持服务。 | 1 | 套 |
| 8 | Oracle 数据库 | oracle 11g 企业版 1CPU for Windows许可。五年技术支持服务。 | 4 | 个 |
| 9 | 双机软件 | 1.双机热备高可用软件，集群内扩展能力大于等于32个节点； 2.操作系统:支持Windows NT/2000/2003/2008、Linux等多种操作系统；支持IA-64、EM64T和和PPC64等64位架构的服务器和操作系统平台 3.支持热备模式:双机热备、双机互备、N+1备份、N机互备等； 4.共享磁盘支持:要求支持非共享磁盘集群模式； 5.扩展能力:在不更换软件的情况下，配置本地数据镜像和远程容灾功能； 6.管理界面:中文管理界面，支持GUI管理工具和基于Web浏览器的状态监视服务，；支持在线管理界面和在线配置界面的密码认证，提供管理操作的安全保护；多集群集中管理功能,支持远程管理和邮件故障通知；服务器开关机顺序没有限制，可任意启动/停止； 7.监控功能:支持对本地磁盘，共享存储，网络环境，操作系统，以及应用程序的服务和进程的进行实时监控。并对集群软件自身的服务状态进行监视 8.提供原厂工程师首次安装和五年免费维护升级等服务。 | 1 | 套 |
| 10 | 系统集成及培训 | 设备安装调试及培训 | 1 | 项 |

| 4.医疗大数据可视化分析系统建设需求 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 大数据分析软件 | 定制大数据分析软件可与智慧妇幼联盟协作信息平台无缝对接，可视化页面，打破信息孤岛，让决策更加清晰；提供表格、图形、控件、网页框、图片、视频、滚动消息、数字时钟等几十种可视化元素，后台数据智能监测并对比，数据有变更 前台及时更新，时刻掌握最新数据。支持单个元素的独立监控设置；实时显示医疗热点数据及分析。地图热力展示、动态流向展示、闪烁动画、自定义填充等个性化功能；由多维度钻取、联动分析等功能，发现数据间的联系，更好的分析信息平台热点数据。五年免费升级服务。 | 1 | 套 |
| 2 | 显示系统 | 1.拼接屏：采用原装面板显示屏幕对角线尺寸为46"。 l 观看视角到达水平/垂直178度和10BIT的色彩饱和度，确保画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 l 整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性≥90%，数字显示单元亮度≥500cd/㎡，对比度≥3500:1，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明，以使各个拼接液晶单元显示的所有颜色保证整墙色彩的一致性。 超窄边，高亮度，支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障率低，使用寿命长；完全能够满足用户24小时、每周7天的连续运行的需要。 2.处理器：采用模块化板卡式设计的设计思路，输入输出端全面支持热插拔，有效减少设备的故障率，极大的提高设备稳定性。同时在发生故障时，维修也变得简单，只需要将发生故障的模块替换下即可。采用纯数字FPGA架构，处理功能强大，输入输出均可以达到1080P；最高可支持16倍高清（7680×4320像素显示）图像显示，技术支持纯数字网线接口输入；单机集成拼接控制、信号切换等基本功能 ；支持漫游、叠加、缩放拉伸，HDMI信号窗口和视频信号窗口可四层叠加显示；多达10种显示预案存储功能。 l 采用大规模FPGA陈列式组合处理构架，全硬件设计，无CPU和操作系统。控制器集超宽带视频信号采集，实时高分辨率数字图像处理二维高阶数字滤波等高端图像处理技术于一身，具有强大的处理能力。控制器采用多总线并行处理机制，能从根本上保证对所有输入视频全实时处理，图像没有延迟，无丢帧现象。l 12块46英寸低亮超窄边LCD拼接屏（原装面板），500cd/m2，LED光源，1920*1080分辨率；接屏落地式通用钣金支架单元。含处理器、装修、包边美观调整等。硬件5年免费保修服务。 | 1 | 套 |

| 5.等保测评服务需求 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 测评服务 | 提供信息系统等级保护及评测服务，按照国家关于信息系统等级保护的相关要求，完成信息系统的等保三级测评相关工作并获得相关证书，测评内容： 1.安全技术测评（物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复）； 2.安全管理测评(安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理)； 3. 系统整体测评（安全控制间安全测评、层面间安全测评、区域间安全测评、系统结构安全测评）； 4.测评报告编制,要求测评机构在完成现场检查工作后，完成安全问题汇总及分析，经过后期的综合分析与风险判断，确定等级保护测评结论，编写等级保护测评报告，为后续的信息系统安全整改提供有力的依据，每个测评的系统各一份报告。测评报告要求严格按照《信息系统安全等级测评报告模版》进行编写； 5.必须完成采购人对信息系统在公安机关的定级备案工作，取得备案证书； 6.对采购人的管理人员、技术人员进行信息系统等保测评和安全管理体系方面的技术培训，使他们掌握或熟悉等级保护的建设目标、实施步骤和测评方法；提供培训教材、技术文件资料。 | 1 | 项 |