禄丰县人民法院数字法庭设备采购项目招标公告

招标编号：KLZB-2017-LF01

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法规规定和相关主管部门的批复，云南科律工程管理咨询有限公司受禄丰县人民法院（采购人）的委托，对禄丰县人民法院数字法庭设备采购项目进行公开招标，特邀请有意向的供应商提出申请。

一、项目名称：禄丰县人民法院数字法庭设备采购项目。

二、项目基本情况及采购范围：采购数字法庭设备一批。

| 序号 | 目录编号 | 采购项目名称 | 采购项目详细情况说明 | 数量 | 计量 单位 | 交货地点/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 高清庭审主机(EDS硬件)（含嵌入式全高清庭审集控系统 | 全数字化核心，采用模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护；数字高清3G-SDI摄像机接入≥5路，证据信号接入≥4路；证据信号支持HDMI、VGA、DVI、YPbPr信号类型组合输入；数字高清视频信号DVI接口输出≥4路，并可兼容VGA信号输出具备内置矩阵，支持多路信号的同步切换，支持1080P高清视频以及1280x1024VGA信号；麦克风接入端口≥10路，提供48V幻象电源支持；线路音频专用输入≥5路，音频信号输出端口≥4路；每路输出都带有音量、音调、左右平衡调节等功能；支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口。每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节；内置多端口数字音频处理器，避免回授啸叫现象，支持回声消除、自动降噪、保持足够音量和良好音质；支具备硬件高清图像合成器，可提供2/4/6/8等多种合成画面格式，合成画面分辨率不低于1080P；支持不低于2路1080P格式同时编码输出，可支持各摄像机或证据或合成画面的独立编码，码流速率可设；支持不低于1路远程1080P格式解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审（嫌疑人、公诉人均在远端）；录制帧率：PAL-25帧/秒、NTSC-30帧/秒；输出格式：符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式；具备可编程红外发射端口；具备全双工可编程RS-232端口和RS-485端口；具备控制网络可连接强电开关控制器、触摸屏、控制面板等多种集控设备。可通过网络采用浏览器以WEB页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级；具备内置硬盘，可提供主机庭审数据备份功能；支持2路光驱同步刻录。 投标人所提供的数字庭审系统能与现有数字法庭系统、后台应用系统对接，整合在同一平台下，并实现审判业务管理系统对接，并实现开庭排期数据读取、庭审音视频信息输入功能；能与中院，高院互联，实现远程庭审。投标时需提供原厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件。为保证设备品质和售后服务，投标人必须提供在本地区有详细售后服务保障体系及现场服务、技术力量能力、售后服务承诺、5年以上的工作业绩。参考品牌：（华宇信息、华夏科技、天地伟业、和兴宏图）。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 1 | 庭审应用系统 平台 | 数字法庭应用系统服务器端由庭审预订系统、庭审直播点播系统、综合管理平台、流媒体服务、采集控制服务、及Web服务组成。（1）庭审预订系统：即使没有与院内审判流程管理软件挂接，也可由书记员事先在庭审预订系统中录入案件基本信息并预订法庭，供法庭正常开庭使用。（2）庭审直播点播系统：庭审直播点播系统可具有专业性的外观以及丰富的展现形式，如开庭公告，正在开庭案件、快捷通道、庭审开庭以及人员开庭排行榜等，可向院领导或法官展示所有庭审直播点播视频；庭审视频和笔录文字可实现图文同屏播放，同步字幕显示，视频与笔录互相定位功能，并支持个人评论添加，案件收藏等互动功能；庭审直播点播系统可支持跨院观看,本法院可观看其他法院设为“允许跨院观看”的直播点播视频；图像视角方面，图像能够同时多方位、多角度、有重点的查看庭审现场各席位核心人员及证据展示过程的情况，支持多画面硬分割；图像质量方面，能够辨认出画面中图像，能够辨认出各席位核心人员的面部情况、能够辨认出被展示证据的情况；网络点播视频可以自动添加庭审片头；支持个人中心操作，查看我的预定、我的案、我的收藏、刻录管理、笔录模版等功能，可通过直播点播案件播放器上的操作图标进入个人中心；庭审直播点播系统支持省内三级法院之间的庭审直播点播公开案件观看。非公开案件可进行设置为观摩案件，即可进行在三级法院内进行观看；用户可快速直观地了解到本院和辖区院数字法庭建设情况、数字法庭的建设数量和比例、法庭所使用的庭审主机和采集设备的型号、各院数字法庭建设数量和排名；可根据本院统计数字法庭使用情况，按庭室、个人进行庭审总时间、庭审总次数、开庭案件比例、平均庭审次数、平均庭审时间、笔录填写率、笔录校对率、正点开庭率和刻录光盘数的查询；支持法庭内设备的远程一键开机、关机和定制开关机，也可针对法庭内中控设备进行配置管理和远程控制；支持系统开机自检测，支持手动检测、定时检测、工作日设置，可针对流媒体平台、法庭运行状态、本院服务、跨院服务、远程连接服务、FTP服务、案件详情服务进行状态检测；支持远程庭审辅助功能，笔录信息支持电子签名和指纹确认及打印功能，方便远程当事人对于笔录进行电子化确认，免去远程庭审情况下邮寄笔录；支持异地开庭的功能，上级院法官可以到下级院并利用其数字法庭系统进行开庭，案件信息实时从上级院同步获取，同时产生的庭审笔录、庭审录像信息是实时的上传至上级院；支持蓝光刻录，实现无人值守自动刻录并打印盘面（需配置打印刻录机）（3）综合管理平台：综合管理平台监控各设备和子系统状态。综合管理平台可对数字法庭系统进行全面的管理和配置。数字法庭系统管理员可以在综合管理平台中对人员、庭室、法庭信息进行维护，调整和扩展法庭的视频信号采集点、存储资源、web服务等，并进行故障恢复管理。（4）流媒体服务：流媒体服务与庭审主机配合可实现将法庭的摄像机信号和证据信号数字化为流媒体文件，进行网络直播；可根据法院实际网络状况和庭审视频利用率部署在多台边缘服务器上，通过流媒体转发的方式实现更多人共享庭审流媒体资源；流媒体录像文件自动分段、异常定时关闭，满足长时间庭审可正常刻录、下载、点播需求。（5）采集控制服务：书记员用庭审系统进行开庭、休庭或闭庭操作，即控制采集控制服务实现庭审音视频信息的网络存储，支持1080p高清视频采集。采集控制服务负责完成法庭前端书记员的庭审系统和机房后台的流媒体服务的协同工作。（6）Web服务：系统可定义Web Service接口，用来与法院其他系统进行信息交换。可实现数字法庭应用系统与法院信息管理系统双向挂接。在法院信息管理系统中录入案件信息以后，可以在系统中进行数字法庭的预定，在预定法庭以后，即将开庭的案件就会在数字法庭应用系统中显示出来，同时可以显示该案件基本信息同时，庭审结束后，由数字法庭产生的笔录信息和音视频信息自动导入到法院信息管理系统中，便于查看。可实现数字法庭应用系统与法规条例、典型判例等辅助审判系统挂接。针对审判员、书记员的不同角色，对应系统中的功能也不相同。其中，对于审判员，数字法庭应用系统与法规条例、典型判例等辅助审判系统相挂接，为法官提供更多参考，辅助法官做出公平、公正的判断。要求与庭审主机同一品牌；投标时需出示厂家针对本次项目的投标授权原件及售后服务承诺原件。投标人所提供的数字庭审系统能与现有数字法庭系统、后台应用系统对接，整合在同一平台下，并实现审判业务管理系统对接，并实现开庭排期数据读取、庭审音视频信息输入功能；能与中院，高院互联，实现远程庭审。投标时需提供原厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件。为保证设备品质和售后服务，投标人必须提供在本地区有详细售后服务保障体系及现场服务、技术力量能力、售后服务承诺、5年以上的工作业绩。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 1 | 庭审应用系统 书记员庭审系统 | 每个法庭一套，功能包括：庭审流程：本地开庭/远程开庭、休庭、闭庭；笔录记录：笔录模板、笔录校对、排版打印、笔录投影、导出、笔录校对；笔录模式有两种：WORD普通模式、亚伟模式；证据展示：通过现场多媒体设备，展示多种证据和人物画面图像，包括：DVD、实物展台、电子证据、自带笔记本上的证据等；可以接收法官发送的短消息（需配置法官庭审系统）要求与庭审主机同一品牌，投标时需出示厂家针对本次项目的投标授权原件及售后服务承诺原件。投标人所提供的数字庭审系统能与现有数字法庭系统、后台应用系统对接，整合在同一平台下，并实现审判业务管理系统对接，并实现开庭排期数据读取、庭审音视频信息输入功能；能与中院，高院互联，实现远程庭审。投标时需提供原厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件。为保证设备品质和售后服务，投标人必须提供在本地区有详细售后服务保障体系及现场服务、技术力量能力、售后服务承诺、5年以上的工作业绩。 | 4 | 套 |  |
| 4 | 1 | 高清云台摄像机 | 1、采用1/2.8英寸，500万像素的高品质CMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像； 2、20倍光学变焦，f＝4.7—94mm，垂直上下俯角-30+90度，水平350度； 3、支持1080p，720p多种高清视频制式(高清1080p60/50/30,720P60/50/30,1080I60/50)并在3G-SDI接口、DVI接口和网络输出上同时输出高清视频信号； 4、支持VISCA,PELCO协议等多种协议； 5、可设置256个预置位； 6、支持正装和倒装； 7、最大拍摄角度为55.5度 8、要求与庭审主机同一品牌； 9、投标时需出示厂家针对本次项目的投标授权原件及售后服务承诺原件。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 1 | 高清一体化枪式摄像机 | 1、1/2.8英寸 CMOS，500万有效像素的高品质CMOS传感器； 2、支持高清1080p60/50/30,720P60/50/30,1080I60/50等多种高清视频制式； 3、支持3G-SDI和HDMI输出或者可选分量输出； 4、20倍光学变焦，f=4.7～94mm； 5、最大拍摄角度为55.5度 6、要求与庭审主机同一品牌； 7、投标时需出示厂家针对本次项目的投标授权原件及售后服务承诺原件。 | 13 | 台 |  |
| 6 | 1 | 定制摄像机支架 | 摄像机安装支架，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，可分为支架安装、壁装和吸顶安装 | 17 | 个 |  |
| 7 | 1 | 电容话筒 | 桌面电容话筒，扩声用，具有防止话筒无意关闭的功能；灵 敏 度： -40dB±2dB 动态范围：109dB,1KH，输出阻抗: 75Ω、信噪比：65dBSPL1KHz;要求与庭审主机同一品牌；投标时需出示厂家针对本次项目的投标授权原件及售后服务承诺原件。投标人所提供的数字庭审系统能与现有数字法庭系统、后台应用系统对接，整合在同一平台下，并实现审判业务管理系统对接，并实现开庭排期数据读取、庭审音视频信息输入功能；能与中院，高院互联，实现远程庭审。投标时需提供原厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件。为保证设备品质和售后服务，投标人必须提供在本地区有详细售后服务保障体系及现场服务、技术力量能力、售后服务承诺、5年以上的工作业绩。 | 32 | 支 |  |
| 8 | 1 | 落地式电容话筒 | 特点 电容话筒，指向性，超心型，频率范围 100～14000Hz，灵敏度 -30dB(32mV/Pa)±2dB，输出阻抗 200Ω，最大声压级 118dB，等效噪声级 27dB，供电 9-52V幻象供电，传声器尺寸 20×90×170mm；需与庭审软件及高清庭审主机为同一品牌，投标时需出示厂家针对本次项目的投标授权原件及售后服务承诺原件。 | 1 | 支 |  |
| 9 | 1 | 实物展台 | 320万有效像素，解像度高于850TV线；支持220倍放大功能；2组VGA输出接口，1组VIDEO接口，支持麦克风输入；具备RS232控制接口；音频输入：3.5插口3组，音频输出：3.5插口1组；对焦/白平衡： 自动/手动；图像特技：正负片、冻结、 旋转、标题、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色。 | 4 | 台 |  |
| 10 | 1 | 桌面接口 | 原被告桌面下接口，VGA×1、音频×1、电源接口×1、网口×2、切换键×1 | 8 | 套 |  |
| 11 | 1 | 书记员电脑 | 处理器 英特尔酷睿处理器Inte I3-6100/1600/4C/6M/1151 84W，支持Intel Xeon E3处理器Cache6M/4G内存PC3-12800 1600MHz TS50X DDR3 UDIMM *2,RAID/板载SATA RAID/500G硬盘/DVDRW/1G独立显卡（必须DVI+VGA双接口）/232串口/Windows 7专业版(32位)/think商用21.5寸宽屏液晶显示器/键盘鼠标，防盗报警开关，隐身侠防泄密盘/机箱形态：20L塔式/标配单口千兆网卡/电源280W电源/扩展性能 I/O扩展槽单CPU 1个PCI-E 3.0x16 2个PCI-E 3.0x1 外部设备接口 前置：2个USB 2.0, 1个耳机口, 1个麦克风口 後置：2个USB 3.0, 2个USB 2.0,1个串口, 1个PS/2, 1个VGA/ TS50X, 1个麦克风, 1个声音输入口, 1个声音输出口 兼容操作系统 Windows 7 Windows 8 Windows Server 2012 R2 其它特性 环境温度 工作环境：10℃~35℃ 运输/储存环境：：-40℃~60℃ 环境湿度 工作环境：20%-80%的相对湿度 运输/储存环境：20%-90%的相对湿度 主机尺寸 H388mm*W160mm*D422mm 售后服务 三年有限保修（售后服务通过权威ISO27001认证、国家信息安全服务资质一级认证和CCCS认证），可以根据主机号或服务编码在官网查询该服务，并提供客户服务电话（包括400-或800—）以及当地维修站电话/为了保证产品正品需要提供原厂商售后服务承诺函及原厂商针对本授权书原件/产品认证资质：3C认证、节能认证、整机防雷认证，平均无故障时间（MTBF）不低于80万小时，噪音认证，ISO9001认证、14001认证，ISO27001认证，OHSAS18001认证，国家无铅标准（RoHS标准）证明，加装改装机器拒收。 | 4 | 台 |  |
| 12 | 1 | 书记员电脑VGA分配器 | VGA信号1分2，最大分辨率：2048 x 1536 60Hz，频宽：400MHz | 4 | 台 |  |
| 13 | 1 | 大屏幕显示设备 | 英寸LED 1080p全高清液晶电视，带3个HDMI、1组分量、1个RJ45，3个USB,液晶屏幕尺寸：49英寸 屏幕分辨率1920×1080/高清格式1080p屏幕比例：宽屏16:9/为了保证产品正品需要提供原厂商售后服务承诺函及原厂商针对本授权书原件。 | 6 | 台 |  |
| 14 | 1 | 定制安装支架 | 显示设备安装支架，根据现场实际情况，确定设备型号和安装方式。 | 6 | 套 |  |
| 15 | 1 | 联想19.5桌面显示器 | 19.5寸宽屏液晶桌面显示器，支持壁挂安装（符合VESA标准），1440 x 900dpi，-5º / 22º前后俯仰、110mm垂直升降、-45°~45°左右旋转，联想/为了保证产品正品需要提供原厂商售后服务承诺函及原厂商针对本授权书原件。 | 28 | 台 |  |
| 16 | 1 | 显示器专用桌面支架 | 桌面显示器专用支架，可调整显示器与桌面成0度～90度角，符合VESA标准75mm及100mm孔距 | 28 | 个 |  |
| 17 | 1 | 原被告席VGA分配器 | VGA信号1分4，最大分辨率：2048 x 1536 60Hz，频宽：400MHz | 4 | 台 |  |
| 18 | 1 | 扩声音箱 | 根据现场情况可选壁装、吸顶2种安装方式，高保真两分频设计，功率60瓦，定阻，标准阻抗8Ω | 4 | 对 |  |
| 19 | 1 | 专业功放 | 支持平衡输入，功率为2×210瓦，有单独音量控制;3话筒输入，话筒带高中低音调调节，3话筒有增益调节;Mic1带优先功能;音源信号自动检测，可选择手动与自动模式，4路音源选择;带同步视频切换;内自动反馈抑制功能。 | 4 | 台 |  |
| 20 | 1 | 商用打印机 | A4黑白激光打印机；打印速度38ppm；2400×600 dpi；标配网络功能/自动双面打印单元；鼓粉分离设计、随机鼓30000页，粉仓3000页；一键静音模式。打印分辨率2400×1200dpi，GDI，32MB， USB、IEEE1284双打印接口,提供免费乡镇安装服务GDI；标配8Mb；自动双面打印；鼓粉分离，硒鼓型号LD2451/为了保证产品正品需要提供原厂商售后服务承诺函及原厂商针对本授权书原件。 | 4 | 台 |  |
| 21 | 1 | TPS-1008-1时序电源控制器 | 1、电源输出通道数：8路； 2、单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 3、支持TCP/IP协议和串口协议控制； 4、 可通过面板按钮进行ID设置； 5、 可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制； 6，可通过用网口、RS232、RS485 接口控制组件对设备进行控制； 7、每路可独立设定延时时间（由1秒到15小时）； 8、要求与庭审主机同一品牌； 9、投标时需出示厂家针对本次项目的投标授权原件及售后服务承诺。 | 4 | 台 |  |
| 22 | 1 | 定制机柜 | 定制， 19"标准机柜,跟家具配套，符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准，全部选用SPCC优质冷轧钢板制作; 厚度:方孔条1.5mm, 门板0.8mm, 其它1.2mm，600*600*1000MM | 4 | 个 |  |
| 23 | 1 | 数字法庭辅材 | 符合国家标准；高清视频线、交换机、电源线 、VGA线、网线、音箱线、电源插板、控制线、绝缘胶带、扎带\膨胀螺丝\PVC槽板、线缆接头及卡件等，满足相关设备的接口、声、光、电性能的建设需求及符合数字法庭的配套辅助防火吸音等装修材料。 | 4 | 套 |  |
| 24 | 1 | GPY3KB长延时UPS | 3KVA UPS，满载延时半小时，电压范围：176-276V AC，频率范围：46-54HZ，输入功率0.95以上，符合 EN605552，电压范围：220V AC （ ±3% ），频率范围：50HZ ±0.5%，线性负载失真度：<3% 线性负载，非线性负载失真度：<6%，过载能力：>105%→10s →150%→200ms，负载峰值比：3:1(max)，直流电压：96VDC，标机内置电池：20*7AH，充电时间8小时完成90%容量，通讯界面 LED ：负载容量，过载指示，电池状态，报警，软件功能：1.电源状态分析；2.正常开关 UPS 系统；3.监看UPS工作；4.执行UPS自我诊断；5.自动存档；噪音<55db；温度0~40℃湿度0~95%储藏温度一25℃ ~55 ℃ ；1、功能特点：·完全正弦输出· 市电适应范围宽·高输入功率因素（PF＞0.95），节约能源及减少对电网的干扰·自动跟踪选择选择输出频率·可配置高频、大电流全隔离的快速充电器·具备电池直流启动·可实现远程监控及网络管理2、微机控制：以创新的软件程序控制方式，将复杂的硬件线路，烧录于功能强劲的微处理器中，不仅体积缩小，更能降低UPS故障率。3、RS232通讯接口：透过RS232数位通讯接口，搭配随机监控软件，可以直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况，以简化网络管理工作，并提高计算机系统的可靠性。高输入功因电源输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功因达到0.95，完全消除UPS对市电电网的污染，因而是一种绿色电源。4、集中控制面板：一目了然的控制面板将UPS的运转状况、负载状况，电池供电状况等清晰显示在面板上，随时掌握UPS供电品质及应用环境的变化开机自诊断功能：开机时，UPS即开始进行元件（逆变器、电池等）及负载的检查，便于及时发现问题，避免任何疏失。5、远程监控功能：UPS备有SNMP插槽，实现不同操作系统之间的沟通，对UPS进行远程监控。6、消音装置：面板上的警报消声功能可免除不必要的吵人声响。7、冷启动功能：独特的直流（DC）开机，可在市电中断时用电池组直接启动UPS，充分发挥UPS的紧急备用功能。为保证设备可靠性，要求原厂提供针对本项目的专项授权和售后服务承诺函原件，加盖公章。 | 9 | 套 |  |
| 25 | 1 | 磁盘阵列 | 1：品牌：国产品牌，同服务器同一品牌；2：体系结构：全冗余模块化体系结构、双冗余控制器；3：SAN存储服务控制器：专用SAN 处理控制器，双CPU架构，提供FC、iSCSI等块级数据访问服务，本次项目要求配置双冗余SAN存储服务控制器≥12GB 缓存；需要能够提供的访问接口类型：8/16 Gb FC、1Gb/10Gb iSCSI, 可支持FC+iSCSI混插；4：机箱：可同时支持3.5” 2U12盘位或2.5” 2U24盘位机箱；5：FC 端口数量：最大可支持配置≥8个8Gb/s或16Gb/s FC前端FC光纤通道端口 iSCSI端口，最大可支持配置≥8个8Gb/s或16Gb/s FC前端FC光纤通道端口；6 ：CPU数量：采用双CPU架构，数据业务和控制业务CPU相互隔离，要求控制器CPU个数≥ 2；7 ：硬盘：标配5个6T3.5寸SAS硬盘，要求存储系统可同时支持固态硬盘（SSD）、SAS硬盘，NL-SAS硬盘。至少支持以下磁盘：支持SAS硬盘：2.5": 300GB、600GB 15K12Gb2.5": 600GB、900GB、1.2TB10K6Gb，支持NL-SAS硬盘： 3.5": 2TB、3TB、4TB 7.2K支持固态硬盘(SSD):(S3200) 2.5": 400GB,800GB, 1.6TB eMLC 12Gb 支持≥192块硬盘；8 ：Cache断电保护：支持异常掉电后cache数据永久保存；9：硬件冗余性：完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障；10：RAID存储方式：硬件RAID，支持以下几种RAID级别：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10；存储软件要求：1 ：存储管理软件：需提供图形化存储管理软件，支持带外管理,全中文界面；2 ：LUN容量可以在线调整：LUN容量可以在线扩容，以配合前端应用的需求；3 ：本地数据复制保护功能：存储系统支持配置数据块存储快照和克隆；4 ：远程数据保护功能：存储系统支持同一品牌存储之间数据复制功能。5 ：在线RAID扩展功能：免费提供在线RAID扩展功能；6 ：全局热备盘功能：免费支持全局热备盘功能，提供硬盘错误预检测及提前置换功能；7 ：磁盘驱动降速：免费支持在没有数据访问的时候磁盘驱动器自动降速休眠，实现节能环保。8 ：数据通道安全(负载均衡/链路切换) 实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能；9 ：支持操作系统支持：磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris（X86），HP-UX，Linux，Windows操作系统，支持服务器集群功能；10 ：VMware支持：提供用于 VMware的插件 ：用于调配、管理、克隆；与VMware Site Recovery Manager (SRM) 集成：管理故障切换和回切，实现快速、可靠的灾难恢复；11 ：服务：为保证数据安全，原厂能够提供硬盘数据丢失拯救服务,提供原厂官网链接及截图加盖公章；原厂商质保服务，3年带备件上门、3年硬盘免回收服务；12 ：环保：全系统无电池环保设计；13 ：售后服务：原厂商三年上门服务，可选择升级至5年7X24X4带备件上门、最长5年7X24电话支持服务、最长5年保修5年上门原厂服务、最长5年硬盘免回收服务、环保 全系统无电池环保设计。14.：信息安全资质: 原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级、具备ISO/IEC 27001信息安全管理体系（IT基础架构服务和应用系统维护服务）认证并提供证书复印件15：客户服务资质：服务体系应通过信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证和CCCS客户联络中心标准体系认证并提供证书复印件。存储软件要求可选：1 存储管理软件：需提供图形化存储管理软件，支持带外管理,全中文界面；2 LUN容量可以在线调整：LUN容量可以在线扩容，以配合前端应用的需求；3 本地数据复制保护功能：存储系统支持配置数据块存储快照和克隆；4 远程数据保护功能：存储系统支持同一品牌存储之间数据复制功能。5 在线RAID扩展功能：免费提供在线RAID扩展功能；6 全局热备盘功能：免费支持全局热备盘功能，提供硬盘错误预检测及提前置换功能；7 磁盘驱动降速：免费支持在没有数据访问的时候磁盘驱动器自动降速休眠，实现节能环保。8 数据通道安全(负载均衡/链路切换) 实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能,为保证设备可靠性，要求原厂提供针对本项目的专项授权和售后服务承诺函原件，加盖公章。要求整机原装出厂，生产日期晚于合同签订日期，加装，改装机器拒收。 | 1 | 套 |  |

三、资金来源：财政拨款，总金额：814550.00元。

四、招标文件的获取：

1.时间：2017年6月1日至2017年6月7日，每日上午8：00分至11:30分，下午14:30分至17:30分（节假日除外）。

2.地点：禄丰县公共资源交易中心。

3.购买招标文件时，投标人应出示经过年检合格的营业执照原件（复印件加盖公章）、组织机构代码证原件（复印件加盖公章）、或“三证合一”的营业执照副本原件（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书；法定代表人或负责人身份证复印件（法人亲自购买）；法定代表人授权书及被授权人身份证原件（授权代理人购买）以供查验。同时提交以上相关证照的复印件留存。

注：以上资料须携带原件至报名现场审验报名，复印件须按顺序装订成册并加盖公章。

4．招标文件售价800.00元/份，售后不退。

五、投标截止时间和开标时间：2017年6月20日上午8：30－9：00 时（北京时间）

六、投标地点和开标地点：禄丰县公共资源交易中心。

七、投标资格要求：

1）投标人所提供的数字庭审系统能与现有数字法庭系统、后台应用系统对接，整合在同一平台下，并实现审判业务管理系统对接，并实现开庭排期数据读取、庭审音视频信息输入功能；能与中院，高院互联，实现远程庭审，投标时需提供原厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件，本项目不接受联合体投标，不允许拆包，否则视为无效。

2）投标人必须具有独立的法人资格；具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条款；

3)投标人经营范围与所投内容相符，经营范围中涉及国家专项审批的，应具备有效的许可证或资质证；

4）为保证设备品质和售后服务，投标人必须提供在本地区有详细售后服务保障体系及现场服务、技术力量能力、售后服务承诺；

5）投标申请人应遵守国家有关的法律、法规和条例，全面熟悉并承认和履行本招标文件中的各项规定，无违法违纪不良记录；

八. 投标保证金

投标人应提交投标保证金人民币8000.00元（大写：捌仟元整），投标单位在开标截止时间5天前将投标保证金由公司基本账户汇款至云南科律工程管理咨询有限公司账户，投标人在缴纳保证金时，须在银行汇票备注栏中写明投标项目名称等有关信息。

投标人应携带公司营业执照及汇款凭证复印件一份（加盖公章）到云南科律工程管理咨询有限公司兑换保证金收据。保证金收据原件在送交投标文件时应带到现场，未交投标保证金的单位的投标文件将被拒绝接收。

账户名称：云南科律工程管理咨询有限公司禄丰分公司

开户银行：工商银行禄丰支行

账号： 2516044409200075703

九、发布公告的媒体

本项目招标公告在“云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息（平台）网、禄丰县政府信息公开门户网”上发布。

招 标 人：禄丰县人民法院       　 　招标代理机构：云南科律工程管理咨询有限公司

联 系 人： 卢云峰          　　　　联 系 人：何婧

电    话：13769270111      　 　　　电　　话：13312619409

2017年5月31日