# 货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外全彩LED显示屏 | ◆屏体总尺寸≥9.6*5.4。◆屏体高清分辨率≥1920*1080P=2073600，满足标准16:9高清视频格式显示比例；★新型耐用的户外防水型铝镁压铸箱体一体化封装、方便快拆装及后期维护；◆铝镁压铸箱体快装屏尺寸≥1000MM*500MM,单屏厚度≤8厘米、重量≤13公斤；◆点间距<5mm；像素点:1R1G1B;物理密度≥43000点/㎡；扫描方式:1/8扫;模组像素:52点*52点；最佳视距:≥5m；最佳视角:水平≥150度,垂直≥140度；要求不锈钢镶边精装防水箱体;◆供电要求节能环保、内置电源、供电方式：5V/40A*2PCS,平均功耗≤350W/㎡，最大功耗≤600W/㎡；显示屏寿命≥7万小时；◆接收卡内置于铝镁压铸箱体单元里面、每块模组网络接口≥2个、供电接口≥2个；★投标需提供压铸铝箱体尺寸≥1000MM*500MM的单元验证，否则投标无效；◆每块铝镁压铸箱体保持屏体内部的温度和室外保持一致，供电5V/40A*1pcs、散热风扇内置安装；◆屏体连接网线和电源线要求厂家标配成型的互通互控的连接网线和电源线，整体连接横平竖直、协调美观规范、好维护；根据 55024:2010 检验标准，通过 LED 显示屏电磁兼容和抗干扰测试，提供制造厂家 EMC 检测报告复印件。根据 EN60950-1:2006/AC:2011 检验标准，通过 LED显示屏低压安全检测，提供制造厂家 LVD 检测报告复印件。 LED 屏通过阻燃测试达到 V0 级，提供制造厂家第三方出具的 V0 级阻燃测试报告复印件。所投 LED 屏的驱动 IC 具有双锁存、消影、高刷的功能。★中标后签订合同时必须提供厂家针对此项目的授权书原件，售后服务：要求包修时间三年；保修时间5年。 | ㎡ | ≥50 |
| 2 | 控制计算机 | ◆用于电子显示屏的控制和播放信息，应用新型高性能OPS电脑、镶嵌在移动柜上使用，英特尔I5、4460、3.2GHZ、内存≥6G BDDR3、SSD固态硬盘≥120GB 、内置无线双WIFI、H81主板，标准HDMI接口*2，镶嵌在移动机柜上的显示器≥19英寸、实现接通摄像机信号后监看主席台活动情况、方便依据会议进程操作设备、标准分辨率≥1920*1080P，dc供电≦19V，含防水鼠标键盘、DVD光驱；◆投标时提供电脑主机样机；◆含触控交互式电子白板软件、预装win7正本系统软件；◆含在线式备用电源、提供实物：1. USB输入接口≧1；2. 电源输入：DC15-19V（2A），电源输出：DC12V/16V/19V（3.5A）、USB5V/2.1A；3. 电量指示灯≥3个；4.含多种转接头≥18个；◆含8G数据恢复容灾备份设备1个，实现电脑文档实时自动备份，加密存储到U盘，时间机器功能可恢复文档到任意历史备份时间点，对选定的文件类型，可按照以秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型数据到盘里（须提供厂商原件证明材料及界面截图）；★售后服务：整机要求包修时间三年；保修时间5年。 | 套 | 1 |
| 3 | 全彩发送系统 | 含两台视频处理器， 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr， 1 路选配 SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。V900 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成；带矩阵切换操作功能；◆智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向，识别率达99%，刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。 256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。 无拨码开关设计，所有设置通过电脑设置。★售后服务：整机要求包修时间三年；保修时间5年； | 套 | 1 |
| 4 | LED显示屏电影服务器 | ◆片源：主机内置标配正版爱国及最新题材高清电影≥300部、APP个性化下载免费推送最新高清影片；◆具备高清解码芯片；◆ HDMI2.0字样的接口≥2个，实现高码率分辨率蓝光1080p 、4K画质以及5.1、7.1出声道源码输出；视频：1080P，支持4K解码；★提供样机；◆音频：DTS Dolby、有OPTICAL接口； 源码输出，支持全景声；外部播放：USB2.0，接口≥ 2个存储播放、USB3.0接口≥ 1个；◆遥控器具备鼠标切换键和3D及4K片源播放按键； 网络播放：所有安卓应用程序；带宽要求：4M 以上以太网或无线网均可；◆控制方式：红外遥控，有RS232 串口，兼容C4中控；◆控制软件：IOS/Android系统；服务器机身接口要求：◆USB2.0接口≥ 2个存储播放、USB3.0接口≥ 1个；◆ HDMI2.0接口≥2个、同轴输出CVBS接口≥2个、coaxial接口≥2个、光纤输出口OPTICAL接口、以太网口接口≥2个，RS232、WIFI 接口≥2个，TYPE-C接口≥1个；整机低功耗；低噪音；★可用手机点播和操控电影播放；◆软件要求：1、软件厂商通过 ISO9001 认证（提供证明材料）；◆提供国家新闻出版广电总局颁发的“信息网络传播视听节目许可证”复印件加盖厂商公章；★中标后签订合同时必须提供厂家针对此项目的授权书原件，售后服务：整机要求包修时间三年；保修时间5年。 | 台 | 1 |
| 5 | 控制软件 | ◆含播放软件,先进的图像缩放技术，支持自定义输出分辨率，单机输出水平分辨率最高可达3840像素，垂直分辨率最高可达1920像素，刷新频率≥85Hz，除此之外，也可以使用传统的标准输出分辨率，再根据LED显示屏的实际大小对输出图像进行逐点缩放，完备的视频图像输入接口，包括1XVGA、1XDVI、1XDP、1XHDMI、2XVideo(PAL/NTSC)，支持全高清信号输入，可以和多种音、视频设备互联。实现无人条件下的播出，对各种文字、图象、视频等信息均能实现很好的播出；◆数据库显示；表格输入；网络功能；后台播放；定时播放；◆文本支持Word,Excel；丰富的图片浏览方式日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能日历可透明显示可自动播放多个任务（*.LSP）提供外部程序接口视频源色度、饱和度、度、对比度软件调节支持所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）； | 套 | 1 |
| 6 | 主供电线及网线、辅材 | ◆5*16²昆缆电缆；1000Base-T,最大单段长度：100米,传输速率：1000Mbps。要求：六类网线直接拉入控制室。含线路铺设；含满足系统使用的优质音频线、PVC管、三相四线制供电,配电柜与电子显示屏之间的配电线路为铜芯绝缘软电线;线芯材质:裸铜线，芯数:多芯，护套；含满足整个系统使用的以下所有线材： 优质铜芯线及系统所需所有耗材，所有辅材生产厂家通过ISO9001质量体系认证，提供生产厂家的ISO9001：2008或2000质量体系认证证书，产品质量符合国家的相关标准，提供质量检验报告。插线板，8联带开关带保险的多功能电源插座；配件、PVC线槽、钢制强力耐踩钢槽：用厚度≥1.2mm的优质冷轧钢线槽板，线槽分支接头、线槽附件如直通、三通转角、接头、插口、盒、箱应采用相同材质的定型产品。 | 套 | 1 |
| 7 | 主扩声线阵功放 | LED显示屏专用功放;1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；3.每声道音量单独可调； 4.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便；◆5.具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；6.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计；◆8.额定输出/每声道,8Ω650W；9.额定输出/每声道,4Ω950W；10.额定输出/桥接,8Ω1900W；◆11.输入灵敏度:0.77V；12.信噪比:≥98dB 21.工作电源:AC220-240V/50Hz；22.保护:电源通断，直流输出，负载短路。◆须与音箱为同一品牌。 ★售后服务：整机要求包修时间三年；保修时间5年； | 台 | 1 |
| 8 | 户外防水主扩声线阵超薄平板音箱 | 安装于大屏两边教学楼上，户外防水主扩声线阵超薄平板音箱要求：★1.户外防水悬挂超薄音箱,体积≤ 60CM×80CM×15CM,厚度≤15CM 、提供样机验证 ，乳白色、易与建筑环境协调、须与功放为同一品牌； 2.高灵敏度，高声压级、高保真； 3.★可将两个音箱拼接成一组阵列组合使用，总标准功率≥400W；4.户外防水悬挂扩声专用；5.可调整拼接角度，调节垂直辐射角度；6.可壁挂使用，亦可悬挂或落地使用。 7.频响范围 100-18,000Hz；◆8.灵敏度（折算到1m，1W） 104dB；9.最大声压级 130dB；10.输入阻抗 8Ω ◆11.单只平板音箱额定功率 ≥390W ◆为确保系统稳定性，所投生产厂家需提供国家教育部颁发的科学技术进步奖二等奖或以上证书并加盖原厂公章 ◆为确保产品质量，所投生产厂家需提供中国教育装备行业协会颁发的会员证书，并提供官网查询截图，证书及截图复印件均需加盖原厂公章；★中标后签订合同时必须提供厂家针对此项目的授权书原件，售后服务：整机要求包修时间三年；保修时间5年。 | 组 | 2 |
| 9 | 数字调音台 | 16路带编组调音台;16个XLR和TRS平衡输入接口；有USB输入接口，立体声TRS平衡接口输入；增益控制盒+48V幻象电源；单通道3段EQ，立体声4段EQ；2个辅助输送：辅助输送AUX1配有PRE/POST开关，用来切换不受推子控制或受推子控制，辅助输送AUX2受推子控制，可监听DSP效果；每个输入通道都有静音开关，监听开关及相应的LED灯；通道配有SUB1~2和MAIN L-R分配开关；CD/Tape IN 可以配送主输出或监听输出；监听有衰减前衰减后，两种不同方式的控制信号路径；平衡XLR和TRS输出； | 套 | 1 |
| 10 | 无线手持、领夹话筒 | 含优质站架、优质、稳固，◆高度拉伸≧1.5-2.8米（满足大合唱话筒吊挂使用），重量≧5公斤；◆1. 100组UHF频率通道可选用，一拖二真分集接收机，空旷接收距离可达150米，包含双腰包+双领夹。；2. 带两通道音量监听接口，方便远程监听；3. 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；◆4. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；5. LCD液晶显示屏能同时显示工作组，信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便；6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；7. 方便快捷的自动搜索功能，接收机能快速搜索到未被用户使用，并且不受干扰的信道；8. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步；9. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。◆10.频率范围: 520-920MHz（可使用的频率取决于当地的规定）；11.调制方式: 宽带FM；12.信息数自: 100；13.信道间隔: 250KHz；14.频率稳定度: ±0.005%以内；15.动态范围: 100dB；16.最大频偏: ±45KHz；17.频率响应: 80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）；18.综合信噪比: >105dB；19.综合失真: ≤0.5%；20.工作距离: 约150m（工作距离取决于很多音量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）；21.工作温度: -10℃～+50℃；22.接收机方式: 二次变频超外差；23.中频频率: 110MHz，10.7MHz；24.无线接口: BNC/50Ω；25.灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)；26.灵敏度调节范围: 12-32dB μV；27.离散抑制: ≥75dB；28.最大输出电平: +10dBV；29.供电方式: 直流12V 300mA输入；30.音头: 动圈式麦克风，电容式（领夹话筒，头戴话筒）；31.天线: 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线；32.输出功率: 高功率30mW；低功率3mW；33.离散抑制: -60dB；34.供电: 2节5号1.5V电池； | 2 | 套 |
| 11 | 鹅颈无线会议话筒 | ◆含接收系统，高灵敏度，离嘴≧50厘米；震荡方式为水晶控制PLL频率合成；无线功率2mW；无线距离≧40m；调制灵敏度±5kHz FM（92dB SPL 1kHz 时）；单指向性电子电容式话筒；◆内置充电电池，采用金属涂层的金属外壳；◆为减少手机等普通低频产品带来的串频困扰，频率要求在780.125MHz到783.750MHz区间；◆提供中国工信息部无线电管理局颁发的核准证书；★售后服务：整机要求包修时间三年；保修时间5年。 | 套 | 2 |
| 12 | LED显示屏直录播导播服务器 | ◆总体要求：现场直播、导播演讲电脑信号和摄像机信号到LED大屏幕播放，同时录制音视频文件保存到硬盘里；并可基于视频云平台应用的采集终端，可将高清数字视频信号转换成适合互联网传播的视频直播流,码流适中、画质清晰，实现实时直播、点播。1、操作语言：中文；★2、便携主机镶嵌触控电容屏≧7寸，图形化菜单操作界面、提供实物证实； 存储硬盘≧1T;◆3、系统结构：嵌入式Linux系统。◆4、输入接口：HDMI输入≧2路。◆5、1路HDMI视频输出。◆6、可导播显示：单画面、画中画、画外画。◆提供样机；7、视频标准：数字高清。8、输入帧率：1080P@60。9、输入分辨率：HDMI：1024*768@60HZ～1920*1080@60HZ；HD-SDI： 720P@50/60、1080P@25～ 1080P@60。◆10、音频输入：Mic in , Line in，11、音频输出：Line out。12、声音与视频同步录制。13、视频输出格式：MP4(H.264/AAC)。14、视频编码帧率：1~30fps。15、视频码率：48kbps~20Mbps可调。16、音频码率：48kbps~20Mbps可调。17、数据存储：支持外接USB存储功能。18、网络接口：1个802.3ab 1000Base-T千兆网络RJ45接口。 ◆19、USB3.0接口≧1个（可接鼠标/U盘）;◆20、高级设置：可加入片头片尾、特效、台标等。◆21、导播功能：支持VGA自动导播，当教师触发授课电脑时，录制界面自动切换到电脑画面，同时支持切换到画中画、画外画分屏模式，保留时间可调；22、录播功能：支持实时录像监控；录制时参数可调。◆23、文件管理功能：支持录制视频的回放功能。◆24、直播功能：自带直播服务器，也可通过rtmp流向其他流媒体服务器推送直播；◆直播参数可与录制参数保持一致，也可单独设置直播参数。25、直播协议：标准的RTMP协议，RTP组播、单播推流。26、网络协议：支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、NFS、FTP、DHCP协议,◆一、功能要求：1、信息生成迅速，即刻完成互联网直播服务，互联网直播只需关注呈现：直接采集视频信号即可完成直播服务。2、安全稳定，实时监控：液晶屏实时提供盒子的运行状态，根据提示结果可以完成现场状态监控、现场故障判断。3、简易部署，轻松直播：只需要将电源、信源、网络插入接口内，即可完成直播部署，实现直播功能。4、实时预览，节省观看时间：直播流中携带内容预览图，多直播流的时候，方便预览直播内容。5、完美兼容，满足多种需求：支持多种国际高清电视标准，覆盖HDMI或BNC视频专用接口输出的设备。支持家用DV和专业摄像机、录播主机都可以直播。◆交换机要求千兆以太网口≥8个，支持IEEE 802.3af以及802.3at两种供电标准，单端口最高输出功率≥30W；支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线；支持VLAN功能，至少支持不低于1000个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN；★中标后签订合同时必须提供厂家针对此项目的授权书原件，售后服务：整机要求包修时间三年；保修时间5年； |  |  |
| 13 | LED现场直播高清摄像机 | 开全校大会时直播主讲领导和师生到LED显示屏上；◆含优质三脚架一套，采用1/2.8英寸207万像素，分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。◆光学变倍镜头：20X光学变倍(f＝4.7～94mm)，镜头视角2.9°（窄角）～55.4°（广角）。自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术。音频输入接口：支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、PCM音频编码。 ◆超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。◆多种视频输出接口：支持DVI（HDMI），3G-SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块），3G-SDI支持在1080P60格式下传输100米。◆多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩；◆多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；◆多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。 RS232级联：支持RS232级联，方便工程安装使用。 | 套 | 2 |
| 14 | 话筒啸叫自动反馈抑制器 | 1. dbx 的 AFSTM 专利技术(高级反馈抑制技术)；2. 每通道 24 个可编程的滤波器(两个通道共计 48 个)；3. 可选择的滤波器解除时间；4. XLR 和 TRS 输入和输出连接器；5. 立体声或两个独立通道处理；6. 活动滤波器和固定滤波器模式；7. 每通道 24 个 LED 滤波器指示表；8. 通道输入电平表；9. 特定滤波器类型的应用，包括讲话(1/5 倍频程)和音乐低要求(1/10 倍频程)、音乐中要求 (1/20 倍频程)、音乐高要求(1/80 倍频程)；10.模拟输入数量： 2；11.连接器： XLR 和 1/4" TRS (母)；12.输入类型： 电子平衡/不平衡，射频(RF)滤除；13.输入阻抗： 平衡 40KΩ，不平衡 20KΩ；14.最高线路电平输入： +20dBu；15.共模抑制比(CMRR)： >40dB，典型值 >55dB，1kHz；16.模拟输出数量： 2，17.连接器： XLR 和 1/4" TRS(公)；18.输出类型： 电子平衡/不平衡，射频(RF)滤除；19.输出阻抗： 平衡输出 >120Ω，不平衡输出 >60Ω；20.最大输出电平： +20dBu；21.A/D 变换特性；22.类型： dBx Ⅳ 型变换系统；23.动态范围： ＞114dB(A)，＞112dB(不加权)；24.Ⅳ型动态范围： ＞119dB(A)，22kHz 带宽；＞117dB(不加权)，22kHz 带宽；25.采样率： 48kHz；26.D/A 变换特性；27.动态范围： 112dB(A)，110dB(不加权)；28.动态范围： 110dB(A)，＞107dB(不加权)；29.总谐波失真+噪声： 0.002%，输出 +4dBu，1kHz；输入增益为 0dB；30.内部串音： ＞80dB；31.输入到输出的串音： 80dB，32.工作电压： 100V/AC 50Hz/60Hz；120V/AC 60Hz；230V/AC 50/60Hz；33.消耗电源： 10W | 台 | 1 |
| 15 | LED显示屏手机、平板、电脑无线投屏设备 | ◆须满足以下要求：满足所有品牌智能手机及平板电脑快速无线投屏给全彩显示大屏幕使用，播放PPT、PDF、高清视频等无卡顿；大屏播放不用再带笔记本电脑,开启云端文件或手机就可以播放授课。◆免安装驱动，可以直接把安装软件拷贝到U盘里,点击U盘里面的无线传输程序就可直接无线播放音视频文件；◆支持HDMI和VGA双接口的同时输入,可同时显示投影画面，具备双无线网卡,无线传输和上网用微信等双通道同时工作,播放4K高清视频不卡顿；◆支持手机和Windows,Mac,Android,ios终端可直接选择一个文件(视频、图片、office文件和流媒体无线发送给大屏幕直接播放，可自定义待机画面。◆多屏广播 只需要在手机和平板客户端软件上点击屏幕镜像选项即可将主讲者投影画面实时同步广播到参会人员的手持终端上。◆可以用手机去点击无线控制按钮来创建无线鼠标来远程控制大屏幕显示。◆文件上传私有云后打开文件就投影共享,可对文件进行版本管理协同办公，私有云服务文件多人在线预览功能. 私有云里面的文件可以使用链接地址分享给与会者,让与会者事先参考分享；◆支持MAC,ios系统AirPlay协议,免驱动无线传输；◆IntelJ1900，四核四线程2.0G，2.41G。内存 4G,硬盘 60G；◆双网卡无线网络,内部无线网卡支持802.11 AC 2.4G/5GHz通信协议上网通道,最高传输速400MB,外接USB无线网卡热点信号支持802.11 AC 2.4G通信协议。有线网络IEEE 802.3。◆接口 15-pin VGA影像接口 、RJ-45网络接口、USB2.0接口*2、USB3.0接口*1电源输入接口、3.5mm声音输出接口、HDMI影像接口、电源按钮。◆尺寸≤150mm*160mm*55mm、提供样机；软件须同时支持多台台电脑或手机同时无线传输给大屏幕显示、切换；◆投影登入码随机产生、实时变化。◆有电子白板软件交互操作功能，可在大屏幕上手写文字或注记，单点触控，支持Windows,Mac电脑与触摸屏双向触摸控制、可以通过触摸面板来交互操作。◆私有云服务文件管理（上传,下载,搜寻）,文档版本管理 ；◆支持私有云服务文件在线预览 (Office,pdf,照片,视频文件）；◆支持私有云服务文件链接地址分享 、显示最新动态,通讯录,任务,日程,评论,通知 报表（使用日志,文件统计,用户统计）等。 | 1 | 套 |
| 16 | 配电柜 | 60KW配电箱。市电配电系统要求：市电配电柜及主配电设备，三相配电;功率:100KW;具有过载、过流、过载保护；安装在屏体内部。尺寸≧600*800*42U，含全套主要配电设备：双电源自动切换、紧急停止按钮、断路器、内可装正泰断路器3批150A1个，3批100A1个，2批100A2个，3批63A1个，2批32A，电压表，电流表，防雷器，零牌、底牌、互感器等一套； | 台 | 1 |
| 17 | 设备机柜及移动演讲台 | ◆设备机柜要求高密度网孔前后门，2米高柜体，带4-5个托盘。钢板材料。静态载重≧500KG。◆移动演讲台要求：具备多媒体触控数字智能电动升降讲台功能，带轮，1.实木桌面及扶手、有储物抽屉、冷轧钢板柜体，上大下小梯形设计、美观舒适、尺寸按学校要求定制；◆2.上面镶嵌电动翻转显示器配置要求：开机时显示器从桌面翻转打开角度≥100度，◆含多功能集成线盘一套、集成话筒线、高清HDMI视频线、音频线等； | 套 | 1 |
| 18 | 屏体钢结构和屏体周边防水及铝塑板、不锈钢包边装饰 | ◆屏体钢结构要求：设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2003；施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2012；验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001; 安装方式：壁挂式。◆按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001进行制作,钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;◆对接焊缝为坡口焊,焊缝等级不低于二级;所有钢结构制品在防锈后刷环氧富锌防绣底漆两度,再刷与之相配的面漆两度；含原有墙体结构拆除费用。设计检修通道和门；◆屏体周边防水及铝塑板、不锈钢包边装饰要求：含高级不锈钢镶边材料；规格:1220mm＊2440mm＊4mm;型号:4mm;芯材:PE;板材:3000、5000等系列;涂层:聚酯涂层丙烯酸涂层;燃烧性能:B1级;颜色:银色，其它颜色可自选；◆设备包修时间三年；保修时间5年 | ㎡ | 50 |
| 19 | 安装和售后 | 含和显示屏相关的表内的所有产品的运费、税费、安装和全系统主要设备包修时间三年；保修时间5年的售后服务费 | ㎡ | 50 |
| 20 | 其他要求 | 现场勘踏要求：★投标商在投标截止前5日需到现场勘踏，并获取探勘证明。投标文件中需提供勘踏表及显示大屏平面布局图及从学校强弱电机房到大屏系统的布线图、书面施工详案；中标后主要设备由中标商提供实物检测、如达不到要求则按虚假应标处理、拒绝签订合同。 |  |  |

说明：1、技术参数中若出现产品品牌、型号均为参考，不限制供应商选择其他满足要求的品牌、型号、产品进行投标。

2、以上为主要的配置清单，各供应商应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，但必须供应商的设备配置相当于或更优于以上要求，同时填写技术规格偏离表。

3、招标文件中的实质性要求和条件，供应商必须完全响应。本项目技术参数中标“◆”的地方均为重要的技术参数指标，若标“★”的条款未响应或不满足则投标无效，若标“◆”的条款有未响应或不满足，评标时按评分办法做扣分处理。

二、原件提交说明

上表“规格或详细性能要求”中相关材料涉及到原件的投标文件正副本中附原件彩色扫描件，原件带至开标现场随投标文件电子光盘一起递交供评标委员会评审。

三、投标样品要求

1.样品递交截止时间：同投标截止时间。

2.样品递交地点：同开标地点。

3.样品要求：

供应商所有样品须贴标签，标签上须写明“供应商名称及联系人签字、电话、样品名称、与技术参数表一致的序号”，并加盖公章；同时按上述签署要求提供样品清单两份。未按要求贴标签和提供清单的样品将被拒绝。

4.样品退还：

评审工作结束后中标候选人样品送至采购人指定地点交由采购人封存，其余投标人样品现场退还。

四、相关要求

1、供应商应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，质量、规格、性能，满足相关国家及专业标准检验的合格产品。

2、供应商在投标文件中，应提供详细说明，按采购文件要求提供设备的技术指标、质量等资料文件，提供生产厂家的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件。

3、中标供应商应派技术人员对本项目安装、调试等，费用含在投标报价内，且应在投标文件中做出明确承诺。中标供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册和验收报告。承担国家所有相关部门的检测和验收费用。

4、技术资料。

4.1 中标供应商应向采购人提供全套设备技术资料, 费用已包括在投标价格之内。

4.2 操作手册；

4.3 安装和验收报告 ；

4.4随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录。

5、成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址或合格标志。

6、运输方式：不限，按一般贸易要求。

五、售后服务

1、为提供优质、高效、便捷的售后服务供应商在云南省设有常驻分支机构，设备厂家承诺7*24全年无休服务，全系统主要设备要求包修时间三年；保修时间5年；，48小时上门服务。

2、在接到采购人报修通知后，半小时内做出维修响应，48小时之内到达现场，12小时内排除故障。

3、供应商须在投标文件中对售后服务的内容和时限做出明确承诺。

4、售后服务期限：全系统主要设备要求包修时间三年；保修时间5年；免费远程或电话技术支持服务。

5、供应商须在投标文件中对所投设备保修的内容和时限做出明确承诺。

6、培训：供应商应就设备的操作、维修、保养等对采购人进行现场免费培训，直至采购人完全熟悉。

五、项目验收

1、在发货前，供货商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，供货商自行检验的结果和细节应附在检测证书后面。

2、中标供应商接到通知的次日内，需带投标设备到用户单位进行样品测试，测试所有功能满足采购需求后，才能执行合同流程，测试过程中产生的一切费用由投标人自行承担，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商追究相关责任的权利。

3、采购人将在供货商交货后组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购人应及时填写验收表。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请法定检验机构进行检测，并有权凭其出具的检验报告向供货商提出索赔。

4、工程验收后，按合同总价拨付95%，剩余5%作为项目质量保证金，质保期满后一次性付清。

5、验收标准：

5.1产品验收标准

5.1.1符合采购文件和投标承诺中的参数及各项要求；

5.1.2货物检测执行国家标准。标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

5.1.3在验收过程中发现数量不足或施工中存在质量问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、返工等措施妥善处理，并承担由此产生的一切费用和损失。

5.1.4 需现场勘踏并提供LED显示屏的钢结构工程图。