## 采购需求

说明：

1、供应商应对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取成交。否则必须承担相应法律责任，已骗取成交的取消成交资格，对采购人造成经济损失的，赔偿相应经济损失。

2、本一览表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数和规格要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

4、采购人根据需要，可要求预中标人在投标后 5 个工作日内提供投标产品到使用现场验证，如不能满足，采购方有权利废除其预中标资格，没收谈判保证金，三年内不得参与采购人的采购项目，并保留追究虚假应标的法律权利。

6、带★部分的参数为实质性要求和条件，供应商须满足或者优于采购要求；

7、供货时间：成交通知书发出后15个日历天内供货、安装、验收完毕。

注：报价应为人民币含税价，本包为整体投标、整体成交，不允许漏项或拆分。报价需包含设备采购、运输、保险、管理费、税费、安装调试费、出差费等项目实施过程中所需要的一切费用。产品交货时如发现虚假应标，供应商将无条件按产品需求参数更换设备。

一、项目目标

为深入贯彻落实公安交通管理“放管服”20项改革举措，为群众提供更加高效便捷的交管服务，按照公安部交管局有关通知要求，开展全国统一版的机动车驾驶人满分和审验教育互联网学习教育平台（以下简称“两个教育”互联网平台）建设和推广应用工作，以规范“两个教育”方式和内容，简化业务流程，建立“互联网+现场教育”相结合的工作机制，严格重点驾驶人源头管理，强化教育学习效果，进一步提升公安交管部门便民利民服务的能力及水平。

二、项目建设要求

（一）现场教育场地要求

设施设置应当符合公安部行业标准《交通安全宣传教育设施设置规范》（GA/T 963-2011）和《道路交通安全宣传教育基地建设指南》（GA/T 1263-2015），配备宣传、教育、媒体播放、安全体验设施设备。根据现场教育每场接受教育的人数规模（从20人至100人以上不等），按照公安部交管局《现场教育场所改造参考方案》，分别配置相应的自动签到签退设备、不间断视频点名、整体监控、通道式闸机等设备。

（二）互联网学习体验区设置要求

支队车管所除“两个教育”现场教育场所外，要建立“两个教育”网络学习体验区。体验区面积应不少于20平方米；光线柔和清晰；互联网带宽不低于100M，环境布置统一规范。在体验区配备互联网电脑（含防干扰头戴式耳麦、网络摄像头）。为配合网络学习工作，需要在现场教育场地配备互联网管理岗电脑、高拍仪及签到机1台。具备互联网业务平台面签功能。

三、主要设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用服务器 | 1.CPU：Intel Xeon 系统处理器 核心数≥8 主频≥2GHz；2.内存:≥16GB DDR4的RDIMM内存；3.硬盘：3*1.2T 10K SAS硬盘； 4.Riad:支持Riad 5,缓存≥2GB；5.配置DVD±RW、1+1冗余电源、带安装导轨；6.原厂3年有限保修及上门服务；7.原厂3年7*24小时电话支持服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 自动进出双向闸机 | 1.双通道翼形闸机主机，具备一进一出两个通道；2.配置人脸识别控制机，前置200W像素摄像头，定制windows系统；3.配置2代身份证读卡器。 ★必须已经与全国交通管理互联网综合应用平台对接成功，并提供在系统中实际完成签到、签退任务的截屏。 | 套 | 1 |
| 3 | 教室监管高速球机 | 1.图像传感器 1/2.8英寸 CMOS 2.传感器总像素 约216万像素 3.水平解析度 ≥1000TVL 4.最大图像尺寸 1920×1080 5.分辨率 200W 6.最低照度 彩色：0.005Lux@F1.6，黑白：0.0005Lux@F1.6 7.增益控制 自动/手动 8.3D降噪 支持 9.2D降噪 支持 10.电子快门 1/1～1/30000s 11.数字变倍 16倍 12.聚焦模式 自动/半自动/手动 13.焦距 5.0mm～115mm | 个 | 4 |
| 4 | 液晶电视机 | 1.尺寸：≥55寸全高清蓝光平板液晶电视；3.支持1080P、2K分辨率；3.带壁挂安装支架 | 台 | 2 |
| 5 | 进出口人脸识别相机 | 1.200万低照度智能人脸抓拍相机；2.分辨率：1920*1080；3.支持人脸曝光；4.工作温度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；5.功耗：10.5W；6.通讯接口：1 个。 | 个 | 2 |
| 6 | 现场教育视频监督管理主机 | 1.定制工控机箱；2.CPU：核心数≥4，主频≥2GHz；3.内存≥16G DDR4；4.显卡：三输出接口，4G显存；5.硬盘：≥1T企业级；6.服务器级散热；7.支持7*24不间断运行；8.含键盘、鼠标。 | 台 | 1 |
| 7 | 显示器 | 尺寸：≥21.5英寸LED电脑显示器；最大分辨率1920*1080。 | 个 | 1 |
| 8 | 高拍仪 | 1.支持二代身份证读卡器；2.配置双摄像头，支持采集人脸图片；3.已经与全国交通管理互联网综合应用平台对接成功 | 个 | 1 |
| 9 | 硬盘录像机 | 1.支持嵌入式LINUX系统；2.支持WEB、本地GUI协议；3.支持IPV4,HTTP、NTP、DNS、ONVIF协议；4.支持5个以上SATA3.0硬盘 | 个 | 1 |
| 10 | 监控硬盘 | 1.容量：4TB；2.转速：≥5000RPM；3.专业监控级硬盘。 | 个 | 8 |
| 11 | 安防摄像机 | 1.像素：≥200万像素；2.支持H.264、H.265码流；3.支持夜晚补光；4.支持GB28181协议；5.带安装支架。 | 个 | 4 |
| 12 | 网络机柜 | 1.18U落地式网络机柜；2.带PDU插板；3.尺寸：600mm*1000mm*600mm | 个 | 1 |
| 13 | 交换机 | 1、以太网口：24个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 2、以太网口传输速率：1O/1OO/1000M自适应 3、以太网口传输距离：双绞线:100m(采用标准CAT5，CAT5e 网络线缆) 4、输入电压：12/24/48 VDC电源输入 5、工作湿度：5～95% (无凝露) | 台 | 1 |
| 14 | 企业级千兆路由器 | 1、WAN以太网口：≥2个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 2、LAN以太网口：≥3个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 3、以太网口传输速率：1O/1OO/1000M自适应 4、以太网口传输距离：双绞线:100m(采用标准CAT5，CAT5e 网络线缆) 4、输入电压：12/24/48 VDC电源输入 5、工作湿度：5～95% (无凝露)6、支持APR网络防御 7.支持QOS网络行为安全管理 | 台 | 1 |
| 15 | HDMI分配器 | 1.1路HDMI输入接口；2.4路HDMI输出接口；3.带5V1A电源适配器 | 个 | 1 |
| 16 | HDMI高清线 | 1.高保真HDMI高清连接线；2.支持1080P-2K高清视频传输；3.支持视音频同传；4.最大无损传输距离50m。 | 个 | 2 |
| 17 | 电脑桌 | 1.标准电脑桌，尺寸1200mm*800mm*600mm；2.带电脑托架；3.带固定电脑椅。 | 套 | 6 |
| 18 | 操作台 | 1.定制操作台，尺寸2000mm*800mm*600mm;2.带电脑托架；3.带2把电脑椅。 | 个 | 1 |
| 19 | 综合布线 | 两个教育场所改造网络综合布线 | 项 | 1 |
| 20 | 安装调试费 | 含系统设备安装调试、与全国交通管理互联网综合应用平台备案开通、系统培训、场地恢复等。 | 项 | 1 |
| 21 | 中心数据管理平台软件 | 1.该平台部署在交通警察支队中心机房，用于区、县所有数据实时上传到中心数据管理平台，该平台可按权限进行统一管理。用户可随意切换查看该用户权限范围内的所有教室，并查看每个教室学员学习过程及学员的身份信息，状态信息，考勤信息，异常信息等。 2.教室监督模块：该模块可实时查看当天各教室学员的学习情况及学员的考勤信息，异常信息，学习过程图片概要。查看学员学习的历史记录，包括黑名单的布控等。 3.数据统计分析模块：该功能模块可快速简便查询统计各教室学员的学习时间，人数，异常人数的统计等。同时还可根据每天各学校学习的情况分析出满分审验教育的学员学习的曲线图，更好的分析判断学员学习的质量，将趋势展现出来。 4.用户管理模块：该功能模块用于平台给各级用户权限的分配，归属地设置等。 | 套 | 1 |
| 22 | 现场教育监管系统 | 1.学员自动刷脸考勤功能：学员进入教室学习，通过闸机人脸识别验证，进行自动刷脸签到，系统自动和公安系统通讯比对数据，确定该学员是否属于当日排班学员，从而完成学习时的签到。 2.学员迟到或早退统计功能：系统根据公安部互联网交通安全综合服务管理平台要求，在1天的学习过程中点名2次，一天学习4小时共核验4次，第1次为签到，上午2小时学完以后点名1次，下午上课点名1次，下午2小时学完后1次签退。 3.高清动态人脸检测识别模块：监管系统通过教室监管高清球机实时检测抓拍人脸，并和数据库人脸比对，实时检测是否本人。 4.学员学习情况分析功能：监管系统通过教室监管高清球机实时检测分析座位学员学习情况，检测座位是否空位，检测学员低头、玩手机等，统计进出教室情况、统计教室内异常情况。 5.学员学习过程定时抓拍功能：监管系统实时检测学员的座位号，并按照一定时间周期保存学员学习照片，并以图片摘要的方式记录学员学习全过程；在教室监管高清球机每轮循一圈后，保存一张教室全景图片。 6.学员学习状况评判分析功能：监管系统根据系统设置的评分机制及实时分析的结果，自动判断教室学员学习情况，并给出相关的学习分数，此分数可供系统管理人员判断学员本次学习是否有效。 7.教室内异常行为预警功能：监管系统一旦检测出学员存在学习异常，则自动抓拍图片，并在电视屏上显示异常人员信息提醒，此告警提醒可手动消除。 8.结业单打印功能：学员学习结束后，完成规定学时的学员，系统支持结业单一键打印。 ★提供现场教育签到系统软件著作权复印件（加盖开发商印章） ★提供现场教育签到系统软件软件产品登记测试报告复印件（加盖开发商印章） ★提供现场教育视频监督管理系统软件著作权复印件（加盖开发商印章） ★提供现场教育视频监督管理系统软件产品登记测试报告复印件（加盖开发商印章） ★提供场地教育系统和公安部互联网交通安全综合服务管理平台对接成功的证明材料复印件（加盖开发商印章） | 套 | 1 |