# 第五章  货物需求一览表

一期：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口抓拍单元 | 1.300万及以上像素图像传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸 2.支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务. 3.设备内置补光灯，在低照度下可自动开启内置补光灯 4.焦距11-40mm P-iris高清步进光圈镜头 5.图像分辨率不小于2048×1536，分辨力不小于1500TVL，帧率1-50帧可调。 6.1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口，组网灵活，方便后期维护 7.具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个。 8.前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络 9.具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间不小于32G 10.包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5% 11.同时支持播放比例匹配、录像预案、视频来源配置功能 12.支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 13.支持开车打电话检测功能，全天检出率不小于98％，误检率不大于2％ 14.支持未系安全带检测功能，全天检出率不小于98％，误检率不大于2％ 15.支持4000种车辆子品牌识别，全天识别准确率不小于95％ 16.设备护罩支持侧开方式 | 7 | 台 |
| 2 | 爆闪补光灯 | 1.色温不小于5800 K 2.输出能量：300焦耳 3.闪光持续时间：1/30ms 4.连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms 5.回电时间：≤60ms 6.寿命：≥500万次。 7.电源范围AC220±20%，频率50±2Hz 8.平均功耗小于4.5W 9.防护等级：IP66 | 7 | 台 |
| 3 | 频闪补光灯 | 1.色温:5000-7000 K 2.光通量:1560lm 3.发光角度:15° 4.最佳补光距离:12-20m 5.方式:电平量触发 6.防护等级:IP66 7.寿命:50000小时 | 7 | 台 |
| 4 | 前端服务器 | 1.具备5个RJ45网络接口，其中1个RJ45接口为100M/1000M自适应以太网接口，4个RJ45接口为100M以太网接口. 2.可接入卡口/电警/IPC数量不少于4路 3.具有1个1000M光纤光口 4.2个RS232接口，1个RS485接口，1个USB接口，2路报警输入接口，2路报警输出接口 5.支持手动录像、定时录像、计划录像 6.支持图片的存储、检索、查看、导出 7.支持卡口和电警的图片关联及合成，合成图片能够对应驾驶人面部特征 8.当设备与平台断开，重连后设备将断网时段内的图片传给平台 9.设备支持对重要的数据能够进行备份，可对图像、录像、设备参数、日志进行备份. 10.支持具备报警联动的接口，能支持无源的开路和/或闭路信号接入，能实时响应并启动记录和输出联动信号 | 3 | 台 |
| 5 | L型专用立杆 | 直杆部分为八角通杆，杆高6M，壁厚8MM，下口径287MM，上口径240MM，材料热镀锌喷塑钢管；横臂杆长6M，壁厚6MM，200MM变163MM变径通杆，材料热镀锌喷塑钢管；分别在2M、4M、6M位置开孔，每个孔位对应上方设计两个支座位，含规格尺寸520mm×430mm×220mm抱杆机柜一个，含配电模块、立杆基坑、立杆吊装等。 | 4 | 套 |
| 6 | 交换机 | 8个百兆电口。 | 4 | 台 |
| 7 | 400万像素全彩枪式摄像机 | 图像相关 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps, 并可输出实时图像 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选 支持3D数字降噪,支持120dB宽动态 支持心跳,镜像等功能 支持暖光灯补光,照射距离最远可达30米 Smart功能 Smart侦测:10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测 Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本 系统功能 支持三码流,支持手机监控 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181,Ehome平台接入 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 接口功能 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 支持10M/100M自适应网口 支持1对音频输入/输出 支持1对报警输入/输出 安全服务 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书 设备初次使用需设置密码,保障密码安全 支持用户登录锁定机制 | 7 | 台 |
| 8 | 直杆变频道闸 | 变频道闸0.5-10秒起落杆速度可调，面板带红绿灯，带LED灯条 1、纯铜三相大功率电机无需担心过热停机； 2、起落杆1S~10S快慢速度可调； 3、编码器角度限位精准； 4、闸机扭力大，噪音小，不会过热； 5、可做接受6米三栏栅栏； 6、主控器采用Renesas专用INV芯片处理器矢量变频技术,无级调速使杆起降惯性平稳； 7、主频率落围可调10 Hz~130 Hz； 8、左右固定方向可任意互换，操作简单方便 工作电源：AC220V+10% 50HZ 电机功率：80W~200W 工作温度：-40℃至+80℃ 环境湿度：5%至95% 配杆长度：≤6米直杆 ≤6米曲杆 ≤6米二栏 ≤4.5米三栏 起落杆时间：1~10秒 可选配杆类别：直杆类：八角杆、四方杆、胶囊杆、防撞杆 栅栏类：二栏杆、三栏杆 曲臂杆类：折杆90度、折叠杆180度 | 7 | 套 |
| 9 | 网络机柜 | 采用19国际标准、尺寸为18u 550*600*1000、前门:玻璃前门，带锁;后门:全金属后门，带锁,侧板:速装卸侧板;底座:四重载轮和四调节脚;顶盖:侧通风顶盖;最大载重:300Kg;风扇单元(一风机);固定托架一个;五孔插口配电单元一个;地脚轮4个;地脚钉4颗;安装螺丝50颗 | 4 | 台 |
| 10 | 视频管理平台 | 1.设备管理能力：1000台摄像机（包含卡口电警）,可管理摄像机总数不小于10000路； 2.用户管理能力：150并发在线用户数，1000可配置最大用户数； 3.交流电源输入接口（电源PSU0）：交流电源输入100～240V AC； 50Hz/60Hz； 4.串口：1个RS232口，1个RS232/RS485复用口 5.1个HDMI视频输出接口；1个VGA视频输出接口 6.工作温度：0°C～40°C 7.工作湿度：20RH%～80RH%（非凝结） 8.支持在客户端导入一张车辆图片，设置匹配条件，返回相匹配的车辆照片 9.支持对大货车、两客一危（大货车、旅游包车、危险品车）、黄标车及其他特种车辆按地点、时间等内容对特种车进行布控 10.支持跟车关联性分析，分析指定车辆在指定时间段内、多个卡口点的跟车情况，可设定跟车时间，并过滤跟车次数。在不低于6000亿的数据环境中，分析数据并输出结果 11.支持车辆研判功能：套牌分析，根据卡口连通性计算不同卡口见的套牌时间，计算在套牌时间内经过不同卡口的同一号牌车辆，分析车辆套牌情况。在不低于6000亿的数据环境中，在指定时间段内，通过车牌号码、车牌颜色、车辆类型、套牌处理状态等条件，分析数据并输出结果 | 1 | 台 |
| 11 | 数据检片服务器 | 1.用于违法图片检片功能，并根据客户需求定制业务流程。 2.接入车道数:不带图片时600车道，带图片时：300车道（图片分辨率≤300W），150车道（300W≤图片分辨率≤700W） 3.工作环境温度：5°C～40°C；工作环境湿度：20%～80%（无冷凝） 4.支持主流卡口电警厂商设备和平台的接入 5.2U标准机架式软硬一体化服务器，最大功率不超过200W 6.能够无缝对接楚雄州交警支队平台使用 | 1 | 台 |
| 12 | 数据存储服务器 | 1.12盘位网络存储服务器 2.控制器：Intel 64位多核处理器 3.内存：4GB 4.支持录像管理：iSCSI直存录像、录像资源管理、录像方式（计划、手动、告警联动） 5.支持录像检索：回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进、倍速后退）、回放媒体流承载（UDP、TCP）、支持录像回放打标签； 6.支持设备异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像; 7.支持支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警; 8.支持操作系统：Windows、Linux、AIX、HP-UNIX、Solaris、VMware等； 9.电源模块：交流电源：100V～127V/200V～240V AC；60Hz/50Hz； 10.工作环境温度：5°C～40°C 11.工作环境温度：10°C～35°C | 2 | 台 |
| 13 | 企业级硬盘 | 适用机型: 服务器、硬盘容量: 4TB硬盘转速: 7200、转缓存容量: 128MB 、接口类型: SATA、尺寸: 3.5英寸 | 24 | 块 |
| 14 | 数据转发服务器 | 1.过车带宽：入512Mb/s，出1024Mb/s； 2.单台接入车道数量：900车道； 3.网口：GE*7；串口：1个RS232口，1个RS232/RS485复用口 4.1个HDMI视频输出接口；1个VGA视频输出接口； 5.内存：16GB； 6.设备支持集群部署 7.能对车辆进行精确布防和模糊布控 8.支持过车图片、过车信息的复制、转存、转发，支持跨域转发 9.支持违章图片合成 10.采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 11.支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、TFTP 12.工作温度：0°C～40°C 13.20%～80%（未凝结） 14.2U标准机架式软硬一体化服务器，最大功率不超过200W 15.能够无缝对接楚雄州交警支队平台使用 | 1 | 台 |
| 15 | 2米服务器机柜 | 2m服务器机柜600*1000*2000 mm （宽*深*高） 板材厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架2.5MM，底盘2.5MM,其它1.5MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板。 承重：大于1000KG | 1 | 个 |
| 16 | 可信网关 | 支持基于公安数字证书的身份认证。 支持基于802.1x协议的链路认证。 支持基于终端特征的设备认证。 支持基于细粒度授权管理策略的公安信息通信网内信息资源及应用系统强制访问控制。 不影响公安信息通信网内信息资源及应用系统基于公安PKI／PMI系统的认证、授权、审计等工作的正常运行。 支持应用代理功能。 具备多网阻断功能，能保证客户端与平台连接时与其它网络隔离。 能实现接入终端安全控制，保证接入终端可信进程的运行。 ★支持基于Windows、Linux客户端的安全认证。 最大新建连接数≥3500次/秒，最大并发连接数≥100000条，每秒SSL事务处理速率≥4000次。 最大吞吐量≥1.5Gbps,加密带宽≥900Mbps 网络接口： 10/100/1000以太网络接口≥8个。 最大用户数〉50000。 支持双机热备。 ★提供原厂三年质保及售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 17 | 路警专线链路 | 楚雄公路局至楚雄州交警支队至少100m专用网络链路(含1年网络链路使用费) | 1 | 条 |
| 18 | 平台数据对接服务 | 要求抓拍后的违法数据对接至楚雄州交警支队非现平台并能完成处罚等技术应用（含定期升级服务） | 1 | 项 |

二期（如受政策影响或招标人计划变更，可能取消实施二期）：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口抓拍单元 | 1.300万及以上像素图像传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸 2.支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务. 3.设备内置补光灯，在低照度下可自动开启内置补光灯 4.焦距11-40mm P-iris高清步进光圈镜头 5.图像分辨率不小于2048×1536，分辨力不小于1500TVL，帧率1-50帧可调。 6.1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口，组网灵活，方便后期维护 7.具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个。 8.前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络 9.具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间不小于32G 10.包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5% 11.同时支持播放比例匹配、录像预案、视频来源配置功能 12.支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 13.支持开车打电话检测功能，全天检出率不小于98％，误检率不大于2％ 14.支持未系安全带检测功能，全天检出率不小于98％，误检率不大于2％ 15.支持4000种车辆子品牌识别，全天识别准确率不小于95％ 16.设备护罩支持侧开方式 | 12 | 台 |
| 2 | 爆闪补光灯 | 1.色温不小于5800 K 2.输出能量：300焦耳 3.闪光持续时间：1/30ms 4.连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms 5.回电时间：≤60ms 6.寿命：≥500万次。 7.电源范围AC220±20%，频率50±2Hz 8.平均功耗小于4.5W 9.防护等级：IP66 | 12 | 台 |
| 3 | 频闪补光灯 | 1.色温:5000-7000 K 2.光通量:1560lm 3.发光角度:15° 4.最佳补光距离:12-20m 5.方式:电平量触发 6.防护等级:IP66 7.寿命:50000小时 | 12 | 台 |
| 4 | 前端服务器 | 1.具备5个RJ45网络接口，其中1个RJ45接口为100M/1000M自适应以太网接口，4个RJ45接口为100M以太网接口. 2.可接入卡口/电警/IPC数量不少于4路 3.具有1个1000M光纤光口 4.2个RS232接口，1个RS485接口，1个USB接口，2路报警输入接口，2路报警输出接口 5.支持手动录像、定时录像、计划录像 6.支持图片的存储、检索、查看、导出 7.支持卡口和电警的图片关联及合成，合成图片能够对应驾驶人面部特征 8.当设备与平台断开，重连后设备将断网时段内的图片传给平台 9.设备支持对重要的数据能够进行备份，可对图像、录像、设备参数、日志进行备份. 10.支持具备报警联动的接口，能支持无源的开路和/或闭路信号接入，能实时响应并启动记录和输出联动信号 | 5 | 台 |
| 5 | L型专用立杆 | 直杆部分为八角通杆，杆高6M，壁厚8MM，下口径287MM，上口径240MM，材料热镀锌喷塑钢管；横臂杆长6M，壁厚6MM，200MM变163MM变径通杆，材料热镀锌喷塑钢管；分别在2M、4M、6M位置开孔，每个孔位对应上方设计两个支座位，含规格尺寸520mm×430mm×220mm抱杆机柜一个，含配电模块、立杆基坑、立杆吊装等。 | 9 | 套 |
| 6 | 交换机 | 8个百兆电口。 | 5 | 台 |
| 7 | 400万像素全彩枪式摄像机 | 图像相关 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps, 并可输出实时图像 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选 支持3D数字降噪,支持120dB宽动态 支持心跳,镜像等功能 支持暖光灯补光,照射距离最远可达30米 Smart功能 Smart侦测:10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测 Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本 系统功能 支持三码流,支持手机监控 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181,Ehome平台接入 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 接口功能 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 支持10M/100M自适应网口 支持1对音频输入/输出 支持1对报警输入/输出 安全服务 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书 设备初次使用需设置密码,保障密码安全 支持用户登录锁定机制 | 12 | 台 |
| 8 | 直杆变频道闸 | 变频道闸0.5-10秒起落杆速度可调，面板带红绿灯，带LED灯条 1、纯铜三相大功率电机无需担心过热停机； 2、起落杆1S~10S快慢速度可调； 3、编码器角度限位精准； 4、闸机扭力大，噪音小，不会过热； 5、可做接受6米三栏栅栏； 6、主控器采用Renesas专用INV芯片处理器矢量变频技术,无级调速使杆起降惯性平稳； 7、主频率落围可调10 Hz~130 Hz； 8、左右固定方向可任意互换，操作简单方便 工作电源：AC220V+10% 50HZ 电机功率：80W~200W 工作温度：-40℃至+80℃ 环境湿度：5%至95% 配杆长度：≤6米直杆 ≤6米曲杆 ≤6米二栏 ≤4.5米三栏 起落杆时间：1~10秒 可选配杆类别：直杆类：八角杆、四方杆、胶囊杆、防撞杆 栅栏类：二栏杆、三栏杆 曲臂杆类：折杆90度、折叠杆180度 | 12 | 套 |
| 9 | 网络机柜 | 采用19国际标准、尺寸为18u 550*600*1000、前门:玻璃前门，带锁;后门:全金属后门，带锁,侧板:速装卸侧板;底座:四重载轮和四调节脚;顶盖:侧通风顶盖;最大载重:300Kg;风扇单元(一风机);固定托架一个;五孔插口配电单元一个;地脚轮4个;地脚钉4颗;安装螺丝50颗 | 5 | 台 |